建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：揭阳市揭东区玉滘煜盛五金厂年产200吨铝合金锭、200吨铜合金锭、100吨锡合金锭生产线建设项目

建设单位（盖章）：揭阳市揭东区玉滘煜盛五金厂（个体工商户）

编制日期：  2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 揭阳市揭东区玉滘煜盛五金厂年产200吨铝合金锭、200吨铜合金锭、100吨锡合金锭生产线建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | / | 联系方式 | / |
| 建设地点 | / |
| 地理坐标 | / |
| 国民经济 行业类别 | C3240 有色金属合金制造 | 建设项目 行业类别 | 二十九、有色金属冶炼和压延加工业 32—64有色金属合金制造324。 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 180 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 27.78 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地面积（m2） | 2000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《中德金属生态城控制性详细规划（修编）》，揭阳市人民政府，关于公布实施《中德金属生态城控制性详细规划（修编）》的通告 |
| 规划环境影响 评价情况 | 《中德金属生态城规划环境影响评价报告书》、广东省生态环境厅关于印发《中德金属生态城规划环境影响报告书审查意见的》的函（粤环审〔2023〕200号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《中德金属生态城控制性详细规划（修编）》的相符性分析： 根据《中德金属生态城控制性详细规划（修编）》污水工程规划：“规划区域采用雨、污分流排水体制。 居住区生活污水经化粪池；公共食堂污水经隔油池；洗车废水经洗车污水沉淀池等设施预处理后，接入市政排水管网。 医疗卫生机构的污水和含有病原体的工业污水：该部分污水在进行必要处理后，经严格消毒，彻底消灭病原体后，方准排入市政排水管网。 工业污水：工业污水水质符合《污水排入城镇下水道水质标准》、《广东省废水排放标准》的工业企业，其污水接入市政污水管网。工业污水不符合《污水排入城镇下水道水质标准》、《广东省废水排放标准》的工业企业，其污水必须在工厂内部进行处理，出水水质符合《污水综合排放标准》后方可排入市政污水管网。 对含有有毒有害物质和病原体的工业污水，禁止用稀释方法代替必要的处理。在工业生产区内设置室外生活污水管网，用于接纳生活污水（经化粪池预处理）、生产区生活污水与生产区初期雨水，并将污水输送到市政污水处理厂。电镀工业园区内生产污水通过规划道路上的生产污水管网收集后进入园区的电镀工业园污水处理厂，电镀工业园污水处理厂出水水质需达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）一级排放标准的要求，同时考虑深度处理工艺，使得污水处理厂出水水质达到工业用水标准。出水作为工业生产用水循环使用，以提高企业的生产用水循环使用率，既节约了生产成本又达到环境保护和经济可持续发展的共同要求。” 本项目主要为有色金属合金制造，以锌锭、铜锭、锡锭、铝锭、镁锭、铁锭、金属硅锭等单质金属为原料，制成铝合金锭、铜合金锭和锡合金锭。项目产生的铜渣、锡渣属于一般固体废物，交由回收单位进行回收利用，铝渣和废气处理设施收集的烟尘属于危险废物，暂存在危废间后定期交由有危废资质的单位进行处置。项目产生的冷却水、喷淋水循环使用，不外排；生活污水近期经三级化粪池处理后达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）中的标准后回用于周边绿化，不外排；远期待中德金属生态城综合污水处理厂运营后，经三级化粪池处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及中德金属生态城综合污水处理厂进水水质标准较严值要求后排入中德金属生态城综合污水处理厂。 因此，本项目与《中德金属生态城控制性详细规划（修编）》是相符的。 2、与《中德金属生态城规划环境影响评价报告书》相符性分析 根据《中德金属生态城规划环境影响评价报告书》规划区总体生态环境准人清单，相关要求及相符性分析如下表1-1： 表1-1 本项目与《中德金属生态城规划环境影响评价报告书》相符性分析 清单类型 总体准入要求 本项目 相符性 空间布局约束 （1）引入产业应符合现行有效的《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》等相关产业政策的要求。 （2）禁止引入达不到清洁生产国内先进水平的企业，入园企业应按照相关要求完成清洁生产审核；表处园内引入的电镀线的设备、工艺达到《电镀行业清洁清洁生产评价指标体系》I级基准值的要求。 （3）优先引入无污染或低污染、清洁生产水平高的工业项目，禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电、铅酸蓄电池以及其他严重污染水环境的生产项目。提高准入门槛，不得新建、扩建纳入国家“高污染、高环境风险”产品名录的生产项目。 （4）在污水管网建设滞后或中德金属生态城污水处理厂处理能力不能满足废水处理需求的区域，不得引入废水排放量较大的项目。规划区在纳污水体枫江水质稳定达标前，应合理控制涉水排放企业规模，优先引入无生产废水或生产废水排放量较小的项目，同时应合理控制涉水排放企业引入规模和时序，应确保与污水处理厂建设时序相对应，尤其严格控制废水排放量较大的企业，确保区域污水得到有效收集和处理。 （5）实施集中供热，加快推进配套管网及设施建设，集中供热管网覆盖完善后，不新建分散燃料锅炉，同时逐步淘汰现状供热锅炉。 （6）表处园以外区域禁止新建专业电镀，涉及钝化、酸洗、磷化、电泳等表面处理工序的，应确保项目生产废水排放满足中德金属生态城污水处理厂接纳要求的前提下方可引入，含有一类污染物的废水应确保全部回用或者委外处理，不得排入中德金属生态城污水处理厂。 （7）加快南部片区陶瓷园现有陶瓷企业的升级改造，严格限制新、改扩建废水、废气排放量大的陶瓷企业，严格限制新建生产和使用高挥发性有机物原辅材料的项目，鼓励建设挥发性有机物共性工厂。 （8）北部循环片区新、扩建的市政环卫项目的规模应与规划规模保持一致；危险废物资源利用项目优先服务于中德金属生态城内的产废企业，在处理规模、工艺允许的条件下，服务范围可辐射至园区外其他的区域，项目落地前应重点论证废物种类、规模及处理工艺的合理性，结合国家部署，不得盲目扩大处理规模，并严格按照要求设置防护距离，避免引入环境影响大、邻避效应明显的危废项目。一般工业固体废物资源综合利用项目优先以分选、物理拆解、回收工序为主，其他工艺为辅，合理控制废塑料再加工再生项目。 （9）北部循环片区内新材料以高端、清洁产业为主；新能源电池生产优先以新能源组件生产为主。 （10）工业企业禁止选址城镇生活空间，生产空间禁止建设居民住宅等敏感建筑；园区工业用地或企业与村庄、学校等环境敏感点之间应设置合理的防护距离，并通过绿化带进行有效隔离，该距离内不得规划新建居民点、办公楼和学校等环境敏感目标。靠近居民区的产业用地，优先引入无污染或低污染的工业项目。合理控制区内居住用地布局，科学划定工业、生活、生态空间，合理优化规划区内人口规模，避免出现工业和居住混杂的现象，靠近工业用地的居住用地建议以配套工业区住宿功能为主。 （11）严格按照《广东省水利工程管理条例》的相关要求，不符合《广东省水利工程管理条例》要求的建设活动应主动避让下径巷水库工程管理范围。 （12）尽快落实东径村搬迁安置方案，与规划区开发建设时序相衔接。 （13）规划区按照《广东省“十四五”重金属污染防治工作方案》、《揭阳市重金属污染综合防治“十三五”实施方案》的要求，铅蓄电池制造业、电镀行业等为重点防控行业，严格审批排放铅、汞、镉、铬、砷、铜、锌、镍8种重金属和持久性有机污染物等重点防控污染物的建设项目，严控“两高一资”涉重金属污染项目上马，且表处园外其他区域新、改扩建重金属排放项目应严格落实重金属总量替代与削减要求，且生态城内不得对外排放含一类污染物或持久性有机污染物的废水。 （14）按规划用地布局未来退出的工业企业用地，应严格按照《中华人民共和国土壤污染防治法》开展必要的调查、评估和修复工作，符合要求后，方可用于居住、教育教研、办公等第三产业类用地。 （15）其它：符合《揭阳市人民政府关于印发揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（揭府〔2021〕25号）相关管控要求。 （1）本项目符合现行有效的《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《市场准入负面清单（2022年版）》等相关产业政策的要求。 （2）本项目不属于电镀项目。 （3）本项目通过中频熔炼炉将单质金属制成铝合金锭、铜合金锭和锡合金锭成品，不属于不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电、铅酸蓄电池以及其他严重污染水环境的生产项目，也不属于国家“高污染、高环境风险”产品名录的生产项目。 （4）本项目产生的冷却水、喷淋水循环使用，不外排；生活污水近期经三级化粪池处理后达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）中的标准后回用于周边绿化，不外排；远期待中德金属生态城综合污水处理厂运营后，经三级化粪池处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及中德金属生态城综合污水处理厂进水水质标准要求后排入中德金属生态城综合污水处理厂做进一步处理。 （5）本项目不需要供热。 （6）本项目废水不含有一类污染物，且不外排。 （7）本项目不属于废水、废气排放量大的陶瓷企业，也不属于生产和使用高挥发性有机物原辅材料的项目。 （8）本项目不属于市政环卫项目，项目产生的铜渣、锡渣属于一般固体废物，交由回收单位进行回收利用，铝渣和废气处理设施收集的烟尘属于危险废物，暂存在危废间后定期交由有危废资质的单位进行处置。 （9）本项目位于揭阳市揭东区玉滘镇陶瓷科技园飞霞路3号之1，属于南部高端智造片区，不属于北部循环片区，不属于新材料、新能源电池生产。 （10）本项目500米范围内的敏感点主要为中德金属生态城职工之家，位于厂区西南侧150 m，与项目距离较远。 （11）本项目选址不在下径巷水库工程管理范围。 （12）本项目不涉及。 （13）本项目为有色金属合金制造业，不属于铅蓄电池制造业和电镀行业，不涉及排放铅、汞、镉、铬、砷、铜、锌、镍8种重金属和持久性有机污染物项目，不对外排放含一类污染物或持久性有机污染物的废水。 （14）本项目不涉及。 （15）项目所在地属于“揭阳金属生态城含揭阳市电镀定点基地重点管控单元（环境管控单元编码为ZH44520320007）”，项目符合该管控单元的各项要求。 相符 污染物排放管控 （1）污染物排放总量不得突破“污染物排放总量管控限值清单”的总量管控要求；重点对重点污染物（重点污染物包括化学需氧量、氨氮、氮氧化物及挥发性有机物等）实施总量控制；在可核查、可监管的基础上，生态城内新建项目原则上实施氮氧化物和挥发性有机物等量替代或减量替代。严格执行主要污染物排放总量指标来源确认及总量替代相关规定，加强对现有污染源的整治措施，尽快落实集中供热，腾出部分污染物总量指标；建设项目原则上在揭阳市内取得主要污染物排放总量指标。 （2）未接入污水管网的新建建筑小区或公共建筑，不得交付使用。新建城区生活污水收集处理设施要与城市发展同步规划、同步建设。 （3）规划区内建设项目废污水原则上应接入集中式污水处理厂进行集中处理、达标排放；受纳水体或受排污影响的水体监控断面不达标的，不得新建、扩建向纳污水体直接排放废水的项目；对于暂时无法接入市政污水管网、且废水量较少的项目，生活污水处理后立足回用，不能回用的，应处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）后排入政策法规允许排放且有环境容量的水域；生产废水应立足于回用，不能回用的，可考虑委外处置，需要外排的，应处理达到行业直接排放标准或广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）后排入政策法规允许排放且有环境容量的水域。 （4）向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照有关规定进行预处理，达到预处理要求后方可排入市政管网进入污水处理厂；企业生产废水预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准、行业间接排放要求（有行业间接排放标准要求的）、中德金属生态城污水厂接管要求后通过污水管线排入污水处理厂处理；涉及到重金属（非一类污染物）排放的工业废水，需满足上述预处理标准外，园区企业应与污水厂运营管理单位商定具体的接管标准，确保重金属废水得到有效处理、重金属因子出水浓度能满足排放标准。企业生活污水达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准、中德金属生态城污水厂接管要求后通过污水管线进入污水处理厂。 （5）规划区内企业涉重废水中一类污染物应在厂区内回用或委外处理不外排，规划区依托的集中式污水处理设施尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严格值，同时《中德金属生态城控制性详细规划（修编）》于2021年9月经揭阳市政府批复，因此按照枫江流域水环境质量改善目标以及揭阳市政府的相关管理要求，其尾水中水污染物排放浓度还应不高于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准的相应浓度限值。 （6）根据《揭阳市关于燃气锅炉执行<锅炉大气污染物排放标准>（DB 44/765-2019）特别排放限值的公告》（揭府规〔2022〕1号）要求，规划区内新受理环评的新建燃气锅炉项目自正式发布之日起执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3规定的大气污染物特别排放限值，在用燃气锅炉自2024年7月1日起执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）表3规定的大气污染物特别排放限值；规划区集中供热项目生物质燃料锅炉应达到广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2生物质成型燃料锅炉标准；新改建的工业窑炉，如烘干炉、加热炉等，有行业标准或地方排放标准的执行相关行业标准或地方标准，未制订行业排放标准的，根据《广东省关于贯彻落实<工业炉窑大气污染综合治理方案>的实施意见》（粤环函〔2019〕1112号），生态城参照重点区域工业炉窑治理要求执行。 （7）重点加强涉VOCs排放的工业项目的挥发性有机物的源头替代和无组织排放管控，大力推进低VOCs含量原辅材料替代。工业涂装项目的水性涂料等低排放VOCs含量涂料占总涂料使用量比例应至少不低于50%。产生VOCs的生产车间须配置废气收集净化装置。排放挥发性有机物的车间必须安装废气收集、回收净化装置，收集率应大于80%；使用溶剂型涂料涂装工艺的VOCs去除率达到90%；逐步淘汰单纯活性炭吸附、水喷淋+活性炭吸附等排放状况不稳定的治理技术。 （8）表处园一、二期电镀废水全部回用，生活污水可接入中德金属生态城污水厂集中处理；主要大气污染物二氧化硫、氮氧化物排放总量应控制分别控制在0.96吨/年、18.43吨/年以内；表处园单层电镀规模、电镀废水产生量应控制在本次评价核算总量之内。 （9）其它：符合《揭阳市人民政府关于印发揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（揭府〔2021〕25号）相关管控要求。 （1）本项目无涉及。 （2）本项目不涉及。 （3）、（4）、（5）本项目产生的冷却水、喷淋水循环使用，不外排，生活污水近期经三级化粪池处理后回用于周边绿化，不外排；远期待中德金属生态城综合污水处理厂运营后，经三级化粪池处理后排入中德金属生态城综合污水处理厂做进一步处理。不涉及一类污染物。 （6）本项目主要生产设备为中频熔炼电炉，炒渣机，不涉及燃气锅炉。产生的烟（粉）尘、氟化物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中表2、表3、表4中排放标准要求，经废气处理设施处理后通过15 m高排气筒排放。氟化物无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中表2第二时段中无组织排放监控浓度限值。 （7）本项目不涉及VOCs排放。 （8）本项目不涉及。 （9）项目所在地属于“揭阳金属生态城含揭阳市电镀定点基地重点管控单元（环境管控单元编码为ZH44520320007）”，项目符合该管控单元的各项要求。 相符 环境风险防控 （1）制定园区环境风险事故防范和应急预案。完善区域—园区—工业企业多级联动环境突发事件应急预案，建立预防、应急响应机制和后评估机制，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 （2）排放工业废水的企业原则上应设置事故应急池，避免事故排放时废水未经处理直接进入市政管网；采取有效的防渗措施，防治污染物污染地下水或土壤。 （3）污水处理厂应采取有效措施，设置事故应急池，防止事故废水直接排入水体；完善污水处理厂在线监控系统联网，实现污水处理厂的实时、动态监管；园区内规划新建的事故应急池应与污水厂、收集管网等污水设施同步推进、尽快落实。 （4）表处园内电镀废水结晶盐应尽快明确其管理属性，若属危险废物，将组织从速规范妥善处理处置，并依此强化结晶盐的贮存、利用处置等环境管理，避免对区域环境产生二次污染；结晶盐未妥善处理前，表处园内不得新建产生电镀废水、改建和扩建新增电镀废水的项目。 （5）其它：符合《揭阳市人民政府关于印发揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（揭府〔2021〕25号）相关管控要求。 （1）本项目建成后将制定环境风险事故防范和应急预案，并与区域、园区联动，定期开展应急演练，提高环境风险防范能力。 （2）本项目产生的冷却水、喷淋水循环使用，不外排；生活污水近期经三级化粪池处理后达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）中的标准后回用于周边绿化，不外排；远期待中德金属生态城综合污水处理厂运营后，经三级化粪池处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及中德金属生态城综合污水处理厂进水水质标准要求后排入中德金属生态城综合污水处理厂做进一步处理。 （3）项目将采取有效措施，设置事故应急罐（桶）收集废水，防止事故废水直接排入水体。 （4）本项目不涉及。 （5）项目所在地属于“揭阳金属生态城含揭阳市电镀定点基地重点管控单元（环境管控单元编码为ZH44520320007）”，项目符合该管控单元的各项要求。 相符 资源开发利用要求 （1）尽快推进集中供热，大力推广天然气、电能等清洁能源，涉及高污染燃料禁燃区的范围应严格执行《揭阳市人民政府关于进一步加强高污染燃料禁燃区管理的通告》等的相关要求，现有及规划新建的生物质燃料设施排放标准应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）表2生物质成型燃料锅炉标准，燃料类型应按照《高污染燃料目录》及高污染燃料禁燃区的管控要求，不得涉及工业固废。 （2）新建高能耗项目单位产品（产值）能耗达到国内先进水平、用能设备达到一级能效标准。 （3）其它：符合《揭阳市人民政府关于印发揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（揭府〔2021〕25号）相关管控要求。 （1）本项目不涉及高污染燃料。 （2）本项目不涉及高能耗。 （3）项目所在地属于“揭阳金属生态城含揭阳市电镀定点基地重点管控单元（环境管控单元编码为ZH44520320007）”，项目符合该管控单元的各项要求。 综上，本项目与《中德金属生态城规划环境影响评价报告书》规划区总体生态环境准人要求是相符的。 3、与《广东省生态环境厅关于印发<中德金属生态城规划环境影响报告书审查意见>的函》（粤环审﹝2023﹞200号）的相符性分析 本项目与《广东省生态环境厅关于印发<中德金属生态城规划环境影响报告书审查意见>的函》（粤环审﹝2023﹞200号）的相符性分析如下表1-2： 表1-2 本项目与粤环审﹝2023﹞200号文件的相符性分析 具体内容 本项目 相符性 （1）严格生态环境准入。 生态城位于枫江流域，纳污水体水环境容量有限，应严格控制开发规模和程度，开发建设、引入项目应符合相关法律法规规定，符合国家和声产业政策、国土空间规划、生态环境分区管控等要求。表面处理园电镀规模控制在67.78万平方米/日（折合单层电镀面积）之内；生态城其他区域禁止新建专业电镀项目。加快推进现有产业转型升级，不断提升绿色发展和污染防治水平，减少污染物排放量，确保区域环境安全。 本项目为有色金属合金制造业，产生的冷却水、喷淋水循环使用，不外排；生活污水近期经三级化粪池处理后回用于周边绿化，不外排；远期待中德金属生态城综合污水处理厂运营后，经三级化粪池处理后排入中德金属生态城综合污水处理厂做进一步处理。 相符 （2）严格落实水污染防治措施。 a.按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循坏用水”的原则，加快推进污水处理设施和管网的建设，不断完善生产废水收集处理和回用系统。表面处理园电镀废水产生量控制在6643吨/日以内；提升改造表面处理园电镀废水收集处理工艺流程，确保废水处理和回用系统长期稳定运行，有效解决现状电镀废水分类收集时存在镀液夹带等问题，电镀废水依托表面处理园自建的电镀废水处理站处理达到相应标准后全部回用于生产、不外排。 b.生态城生活污水和表面处理园以外的其他区域的生产废水依托生态城综合污水处理厂处理，加快推进生态城综合污水处理厂建设，其尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值，同时按照揭阳市枫江流域水环境质量改善目标以及揭阳市政府的相关要求，其尾水中水污染物排放浓度还应不高于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）对应项目IV类标准的相应限值。入河排污口的设置和使用应符合相关规定。生态城生产废水、生活污水近期排放量应分别控制在1692吨/日、4653吨/日以内，化学需氧量、氨氮近期排放量应分别控制在66.1吨/年、3.3吨/年以内，其它水污染物排放量及远期排放量应分别控制在报告书建议值以内，配合地方政府加快落实区域水环境整治措施，切实采取有效措施，尽快为区域开发建设腾出水环境容量。生态城综合污水处理厂建成且能接纳处理生产废水前，不得新建排放生产废水，并严格控制生活污水排放量。生态城现有项目及新建、改建、扩建项目不得排放第一类污染物或持久性有机污染物。 本项目实行雨污分流，雨水排入雨水管网；产生的冷却水、喷淋水循环使用，不外排；生活污水近期经三级化粪池处理后达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）中的标准后回用于周边绿化，不外排；远期待中德金属生态城综合污水处理厂运营后，经三级化粪池处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及中德金属生态城综合污水处理厂进水水质标准要求后排入中德金属生态城综合污水处理厂做进一步处理；运营期间不产生第一类污染物或持久性有机污染物。 相符 （3）严格落实大气污染防治措施。 进一步优化生态城用地规划，工业用地、居住用地之间按照合理设置环境防护距离。揭阳市区垃圾处理与资源利用厂应采取有效措施，解决外逸问题。生态城应实施集中供热，加快推进配套管网及设施建设，不新建分散燃料锅炉，同时淘汰现状供热锅炉；入驻企业尽量使用天然气、电能等清洁能源，并采取有效的废气收集、处理措施，减少废气排放量，确保大气污染物达标排放；涉及高污染燃料禁燃区的范围应严格执行《揭阳市人民政府关于进一步加强高污染燃料禁燃区管理的通告》等的相关要求。生态城氮氧化物、挥发性有机化合物近期排放量应分别控制在807吨/年、94吨/年以内，其他大气污染物排放量及远期排放量应分别控制在报告书建议值以内。严格按照国家、省要求落实碳达峰、碳中和相关工作。 项目周边500米范围内的敏感点主要为中德金属生态城职工之家，位于厂区西南侧150 m，与项目距离较远；运营期产生的废气来自于中频熔炼电炉和炒渣工序，主要污染物为烟（粉）尘和氟化物，经“脉冲布袋除尘器+喷淋塔”处理后能达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中表2、表3、表4中排放标准要求；氟化物无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中表2第二时段中无组织排放监控浓度限值。不涉及高污染燃料禁燃区。 相符 （4）严格落实土壤和地下水环境污染防治措施。 加强污染物全过程管理，按照“源头控制、过程防控、跟踪监测、应急响应”相结合的原则，协同推进土壤和地下水环境保护工作。按照要求开展土壤和地下水环境质量监测，掌握环境动态变化，因地制宜、科学合理布局生产与污染治理措施，确保土壤和地下水环境安全。 本项目属于有色金属铸造及合金制造。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016）的相关分类，本项目周边土壤环境、地下水敏感程度均为“不敏感”，全厂区地面均进行硬化，地面不存在断层、土壤裸露等情况，所有设备均在厂房内进行，无露天堆放场，不会对周边土壤、地下水环境造成显著影响。建成运营后将严格按照“源头控制、过程防控、跟踪监测、应急响应”相结合的原则，协同推进土壤环境保护工作，必要时将根据相关规范开展土壤环境质量监测，掌握环境动态变化，因地制宜、科学合理布局生产与污染治理措施，确保土壤环境安全。 相符 （5）加强固体废物管理。 按照资源化、减量化、无害化要求，落实固体废物分类收集、综合利用和处理处置等措施，防止造成二次污染。一般工业固体废物应立足于回收利用，不能利用的应按有关要求进行处置。生态城应强化危险废物贮存、利用处置等环境管理，危险废物的污染防治须严格执行国家和省对危险废物管理的有关规定，送有资质的单位处理处置。生态城应结合国家有关部署以及区域已有危险废物处置种类及其规模，进一步论证优先依托现有危险废物利用处置项目改扩建和提质改造的可行性，合理规划危险废物利用处置设施，合理设置处置种类及规模。生态城应落实电镀废水处理中心项目环评文件及其批复要求，加快开展表面处理园结晶盐性质鉴定，从速、规范、妥善处理处置现存结晶盐等固体废物，及早消除环境安全隐患；结晶盐未妥善处理前，表面处理园不得新建产生电镀废水、改建和扩建新增电镀废水的项目。 本项目铜合金锭生产线、锡合金锭生产线产生的炉渣属于一般固体废物，主要成分为铜渣和锡渣，具有回收利用价值，将交由回收单位进行回收利用；铝合金锭生产线产生的炉渣以及各生产线废气处理设施收集的烟尘属于危险废物，将暂存在危废间，后定期交由有危废资质的单位进行处置；生活垃圾在厂内集中收集，交由环卫部门统一清运处理。 相符 （6）强化环境风险防范。 不断完善企业—工业园—区域三级环境风险防范与应急体系，强化各级环境风险防范与应急措施，定期开展应急培训及演练。生态城内各企业应结合生产废水产生量，设置足够容积的事故应急池。生态城应落实有效的拦截、降污、导流等突发环境事故应急措施，中德金属生态城综合污水处理厂应当结合处理规模设置足够容积的事故应急池，防止泄露污染物、消防废水等进入周边地表水，切实保障区域水环境安全。 本项目建成后将制定环境风险事故防范和应急预案，设置足够容积的事故应急罐（桶），并与区域、园区联动，定期开展应急演练，提高环境风险防范能力。 相符 （7）按照《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》（环环评﹝2020〕65号）、《广东省人民政府办公厅印发关于深化我省环境影响评价制度改革指导意见的通知》（粤办函﹝2020﹞44号）、《广东省生态环境厅关于做好建设项目环评制度改革举措落实工作的通知》（粤环函﹝2020﹞302号）和《广东省生态环境厅关于进一步做好产业园区规划环境影响评价工作的通知》（粤环函﹝2021〕64号）等的要求，结合常规环境质量监测情况，按环境要素每年对区域环境质量进行统一监测和评价，梳理区域主要污染源和污染物排放清单，以及环境风险防范应急等情况，编制年度环境管理状况评估报告，并通过官方网站、服务窗口等方式公开、共享、接受社会监督。规划在实施过程中，发生重大调整或修编时应重新或补充进行环境影响评价。 本项目不涉及。 相符 （8）生态城内建设项目应认真分析与本规划、规划环评结论及审查意见的符合性。按照《关于进一步优化环境影响评价工作的意见》（环环评﹝2023〕52号）、《关于深化我省环境影响评价制度改革的指导意见》（粤办函〔2020〕44号）等，生态城内符合本次规划环评结论及审查意见要求的建设项目，可实行环评告知承诺制审批、豁免环评手续办理、简化编制内容、优化环评审批服务、与排污许可制融合衔接等政策措施。在规划实施过程中，国家、省、市对引入项目环评、排污许可有新的改革举措及要求的，从其规定。 本项目位于生态城规划内，符合规划、规划环评结论及审查意见。 相符 （9）具体建设项目应严格落实污染防治和生态环境保护措施，确保污染物达标排放和生态环境安全，并严格落实氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等主要污染物以及重点重金属污染物排放总量替代要求。 本项目不涉及。 相符 （10）生态城内建设项目环评文件应按照国家及省、市建设项目环评文件审批有关规定，报有审批权的生态环境主管部门审批。 本项目委托广东东曦环境建设有限公司承担该项目的环境影响评价工作，环评单位将环评报告报送到生态环境部门审批。 相符 （11）生态城内项目建设应按照国家和广东省建设项目环境保护管理的有关规定和要求，严格执行环境影响评价和环保“三同时”制度，落实污染防治和生态保护措施。企业须按有关规定进行环境保护验收，经验收合格后方可投入生产或者使用。 本项目建设将按照国家和广东省建设项目环境保护管理的有关规定和要求，严格执行环境影响评价和环保“三同时”制度，落实污染防治和生态保护措施。并按有关规定进行环境保护验收，经验收合格后再投入使用。 相符 （12）在开展建设项目环境影响评价时，应遵循报告书主要结论和提出的环保对策要求，重点加强工程分析、污染治理措施可行性论证等内容，强化环保措施的落实，规划协调性分析及环境现状评价内容可结合实际情况适当简化。 本项目在环境影响报告表编制过程中遵循报告书主要结论和提出的环保对策要求，重点加强工程分析、污染治理措施可行性论证等内容，强化环保措施的落实，规划协调性分析及环境现状评价内容可结合实际情况适当简化。 相符 综上，本项目与《广东省生态环境厅关于印发<中德金属生态城规划环境影响报告书审查意见>的函》（粤环审﹝2023﹞200号）是相符的。 |
| 其他符合性分析 | 1. 与“三线一单”相符性分析 （1）与《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府〔2020〕71号）相符性分析 ①生态保护红线 本项目位于揭阳市揭东区玉滘镇陶瓷科技园飞霞路3号之1，根据《广东省生态保护红线》划定结果，项目所在区域不在划定的生态保护红线范围内，根据《广东省主体功能区划》粤府〔2012〕120号，项目所在区域，属于国家重点开发区域，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内。 ②环境质量底线 本项目大气环境现状、声环境现状良好。项目所在区域地表水水质较差，枫江深坑及枫江口断面水质DO、COD、氨氮等污染因子有不同程度的超标，达不到《地表水环境质量标准》中的IV类标准要求，表明枫江水质受到一定的污染。本项目产生的冷却水、喷淋水循环使用，不外排；生活污水近期经三级化粪池处理后达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）中的标准后回用于周边绿化，不外排；远期待中德金属生态城综合污水处理厂运营后，经三级化粪池处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及中德金属生态城综合污水处理厂进水水质标准要求后排入中德金属生态城综合污水处理厂做进一步处理。不增加水污染负荷，不对周边水环境造成明显影响，符合环境质量底线要求；生产过程产生的固体废物妥善贮存处置，不会污染土壤环境。 ③资源利用上线 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目用电由市政电力接入系统提供，用水由市政给排水相关部门供给。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号），本项目不属于其中的限制类和禁止类项目，为允许类。根据《市场准入负面清单（2022年版）》的负面清单禁止准入：“1、法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定”，“2、国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为”，“3、不符合主体功能区建设要求的各类开发活动”，本项目均不属于其中的“禁止准入类”，符合当地负面清单要求。 综上，本项目符合广东省“三线一单”的要求。 （2）与《揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案》（揭府办〔2021〕25号）相符性分析 ①生态保护红线 本项目位于揭阳市揭东区玉滘镇陶瓷科技园飞霞路3号之1，根据《揭阳市环境管控单元图》（附图九），项目所在地为重点管控区，项目所在地不在生态控制线范围内，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线 本项目所在区域大气环境现状能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，项目产生的粉尘和炒渣废气经“脉冲布袋除尘器+喷淋塔”处理达标后经15 m高排气筒引高排放，保持车间通风、加强换气对周边大气环境影响较小，不会使环境空气质量低于《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准；声环境现状能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类标准。本项目产生的冷却水、喷淋水循环使用，不外排；生活污水近期经三级化粪池处理后达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）中的标准后回用于周边绿化，不外排；远期待中德金属生态城综合污水处理厂运营后，经三级化粪池处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及中德金属生态城综合污水处理厂进水水质标准要求后排入中德金属生态城综合污水处理厂做进一步处理，不对周边水环境造成明显影响。各污染物排放经控制后能达到要求，不会触及环境质量底线。 ③资源利用上线 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目用电由市政电力接入系统提供，用水由市政给排水相关部门供给。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 ④全市生态环境准入清单 根据《揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目所在地位于“揭阳金属生态城含揭阳市电镀定点基地重点管控单元（环境管控单元编码：ZH44520320007）”（见附图九）。其管控要求如下表1-3： 表1-3 项目“三线一单”符合性分析一览表 管控维度 管控要求 本项目情况 相符性 区域布局管控 1.【产业/鼓励引导类】园区重点发展先进装备制造、人工智能制造、节能环保等先进制造业。 2.【产业/鼓励引导类】基地一、二期项目用于整合、提升揭阳市范围内现有的电镀类企业，入基地的项目须符合国家、省的产业政策及基地准入条件。 3.【产业/鼓励引导类】非电镀区引入的产业以精密机加工业、环保装备等高科技、低污染产业为主。 4.【产业/鼓励引导类】符合《国家重点支持的高新技术领域》鼓励发展的项目可优先进入工业园区。 5.【产业/限制类】严格生产空间和生活空间管控。工业企业禁止选址生活空间，生产空间禁止建设居民住宅等敏感建筑。电镀基地各功能区和各企业间应设置绿化隔离带，电镀基地应设置一定的防护距离，防护距离内不得新建住宅、学校等敏感建筑。 6.【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区，应强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展。 7.【大气/禁止类】高污染燃料禁燃区，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的高污染燃料设施应当改用天然气、页岩气、液化石油气、电等清洁能源。 1-5. 本项目位于揭阳市揭东区玉滘镇陶瓷科技园飞霞路3号之1，属于有色金属合金制造业，不属于电镀企业；选址不属于生活空间，生产空间无居民住宅等敏感建筑。 6. 项目大气污染物主要为颗粒物和氟化物，建设单位落实污染防治措施，经处理后达标排放。 7. 项目不属于高污染燃料禁燃区。 相符 能源资源利用 1.【水资源/限制类】基地产生的生产废水经处理后全部回用，电镀用水重复利用率为100%。 2.【能源/鼓励引导类】园区用能以使用电能或天然气、液化石油气等清洁能源为主，尽快落实集中供热设施。 3.【土地资源/限制类】提高园区土地资源利用效益，园区单位工业用地面积工业增加值≥9亿元/平方千米。 1. 本项目产生的冷却水、喷淋水循环使用，不外排，不涉及电镀用水。 2. 项目以电能清洁能源为主。 3. 本项目单位工业用地面积工业增加值≥9亿元/平方千米。 相符 污染物排放管控 1.【大气/限制类】基地一期、二期主要大气污染物二氧化硫、氮氧化物排放总量应分别控制在0.96吨/年、18.43吨/年以内。 2.【水/限制类】严格控制电镀区内生产废水产生量，废水产生量需符合规划环评要求。 3.【水/综合类】按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则优化设置给、排水系统，并进一步优化废水的处理、回用方案和工艺。 4.【水/禁止类】引入的电镀线的设备、工艺达到《电镀行业清洁清洁生产评价指标体系》I级基准值的要求。 5.【水/综合类】鼓励电镀企业逐步把镀槽后回收槽的设置改进为镀槽后的两级浸泡式回收槽，以减少因水污染物浓度高对基地废水厂的冲击，并提高槽液中有效成分的重复利用率。 6.【大气/综合类】电镀生产线应做好无组织废气防治措施，减少工艺废气无组织排放对周边环境的影响，严格控制大气污染物排放量，确保大气污染物达标排放。 1. 本项目主要大气污染物为颗粒物和氟化物，不产生二氧化硫、氮氧化物。 2. 本项目产生的冷却水、喷淋水循环使用，不外排； 3. 项目实行雨污分流，不产生生产废水；生活污水近期经三级化粪池处理达标后回用于周边绿化，不外排；远期待中德金属生态城综合污水处理厂运营后，经三级化粪池处理达标后排入中德金属生态城综合污水处理厂做进一步处理。 4-6. 本项目属于有色金属合金制造业，不属于电镀行业。 相符 环境风险防控 1.【风险/综合类】完善环境风险事故防范和应急预案，建立健全企业、园区和区域三级事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生，并避免因发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。 2.【固废/综合类】企业产生的固体废物应分类收集，综合利用处置。危险废物必须按照有关规定委托有资质的单位处理处置。 1. 项目将根据相关文件要求落实完善环境风险事故防范和应急措施。 2. 项目固体废物分类收集，危险废物暂存于危废间并定期交由有相应危废处置资质的单位处理，一般固废外售综合利用。 相符 综上，本项目符合揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案控制条件要求。 2. 与用地规划相符性分析 项目位于揭阳市揭东区玉滘镇陶瓷科技园飞霞路3号之1，项目不属于国土资发〔2012﹞98号文件限批或禁批的范围。根据《揭阳市国土空间总体规划（2021-2035年）》中心城区土地使用规划图，项目所在地为工业用地（详见附图七）；根据《中德金属生态城控制性详细规划（修编）》，项目所在地属于二类工业用地（详见附图八）。 因此，本项目符合规划要求，但项目以后需服从规划的要求，随着城市发展需要进行搬迁或功能置换。 3. 与产业政策相符性分析 本项目为有色金属合金制造业，以锌锭、铜锭、锡锭、铝锭、镁锭、铁锭、金属硅锭等单质金属为原料，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号），本项目不属于其中的限制类、禁止类或淘汰类项目，为允许类。 本项目所使用的原材料、生产设备、生产工艺均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类和淘汰类产品及设备；本项目为有色金属合金制造业，根据《印发广东省进一步加强淘汰落后产能工作实施方案的通知》（粤府办﹝2010﹞56号），淘汰的范围为电力、焦炭、钢铁、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、水泥、玻璃、造纸、酒精、味精、制革、印染、化纤等14个行业，本项目不属于粤府办﹝2010﹞56号中的淘汰范围。 根据国家发展改革委、商务部发布的《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目主要生产铝合金锭、铜合金锭和锡合金锭，不属于禁止、限制及淘汰类产业项目，符合市场准入负面清单的要求。 因此，本项目符合国家的产业政策要求。 4. 与《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》修订相符性分析 根据2017年6月21日中华人民共和国国务院令第682号发布《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》修订（2017年10月1日实施）中第十一条建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定。 本项目与《建设项目环境保护管理条例》不予批准情形的相符性如下表1-4： 表1-4 本项目与《建设项目环境保护管理条例》不予批准情形的相符性分析 不予批准情形 本项目 是否属于不予批准情形 （1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划。 本项目为新建项目，属于有色金属合金制造业；项目位于揭阳市揭东区玉滘镇陶瓷科技园飞霞路3号之1，不属于国土资发〔2012﹞98号文件限批或禁批的范围。根据《揭阳市国土空间总体规划（2021-2035年）》中心城区土地使用规划图，项目所在地为工业用地；根据《中德金属生态城控制性详细规划（修编）》，项目所在地属于二类工业用地。符合要求、 否 （2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求。 根据《揭阳市环境质量报告书（2022年）》中的数据和结论，项目所在区域揭阳市区及揭东区六个参评项目均符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其2018年修改单的二级标准，项目所在地区域环境空气质量良好，所在区域环境空气为达标区。 根据《揭阳市生态环境监测年鉴（2023年）》中枫江流域的监测数据进行评价，深坑断面氨氮、总磷不达标，水质类别属于V类，水质状况为中度污染。枫江口断面溶解氧、化学需氧量、氨氮不达标，水质类别属于V类，水质状况为中度污染，超标原因主要是受部分沿岸乡镇居民生活污水未经处理直接排入河流的影响。 本项目产生的冷却水、喷淋水循环使用，不外排；生活污水近期经三级化粪池处理后回用于周边绿化，不外排；远期待中德金属生态城综合污水处理厂运营后，经三级化粪池处理后排入中德金属生态城综合污水处理厂做进一步处理，对纳污水体无影响。 否 （3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏 运营期产生的废气主要为烟（粉）尘和氟化物，经“脉冲布袋除尘器+喷淋塔”处理后能达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中表2、表3、表4中排放标准要求，对周围环境影响很小。氟化物无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中表2第二时段中无组织排放监控浓度限值。 本项目产生的冷却水、喷淋水循环使用，不外排；生活污水近期经三级化粪池处理后达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）中的标准后回用于周边绿化，不外排；远期待中德金属生态城综合污水处理厂运营后，经三级化粪池处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及中德金属生态城综合污水处理厂进水水质标准要求后排入中德金属生态城综合污水处理厂做进一步处理，不对周边水环境造成明显影响。 本项目选用低噪声设备，对主要噪声源合理布局，各噪声源采用减振、隔声、消声等治理措施，再经距离衰减，各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。 本项目铜合金锭生产线、锡合金锭生产线产生的炉渣属于一般固体废物，主要成分为铜渣和锡渣，具有回收利用价值，将交由回收单位进行回收利用；铝合金锭生产线产生的炉渣以及各生产线废气处理设施收集的烟尘属于危险废物，将暂存在危废间，后定期交由有危废资质的单位进行处置；生活垃圾在厂内集中收集，交由环卫部门统一清运处理。本项目所有固废均得到有效处置。 否 （4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施。 本项目为新建项目，不存在原有环境污染和生态破坏的问题。 否 （5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。 本项目委托广东东曦环境建设有限公司承担该项目的环境影响评价工作，环评报告所述内容与公司拟建项目情况一致，环评单位将环评报告报送到生态环境部门审批。 否 综上，本项目不在《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》修订的五个不予批准之列中。 5. 与环保部《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）相关要求相符性分析 表1-5 项目与（环办环评〔2017〕84号）相符性分析 相关要求 项目情况 相符性 一、环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，是申请排污许可证的前提和重要依据。排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障。 项目在向生态环境主管部门申请排污许可证前委托了广东东曦环境建设有限公司承担该项目的环境影响评价工作，环评单位将环评报告报送到生态环境部门审批。 相符 二、做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年）的衔接，按照建设项目对环境的影响程度、污染物产生量和排放量，实行统一分类管理。 本项目属于C3240有色金属合金制造，利用单质金属混配重铸生产合金材料，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“二十九、有色金属冶炼和压延加工业32-64有色金属合金制造324”中的“其他”类别，应当编制环境影响报告表。 本项目不涉及铅基合金制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年），项目属于“二十七、有色金属冶炼和压延加工业32-78有色金属合金制造324”中的“其他”简化管理类别，需进行排污许可证简化管理。 相符 项目严格执行《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）相关要求，并完成排污许可证简化管理。 6. 与广东省发展改革委印发的《广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案》（粤发改能源〔2021〕368号）和《广东省“两高”项目管理目录（2022年版）》粤发改能源函〔2022〕1363号的相符性分析 按照《广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案》（粤发改能源〔2021〕368号）有关要求，研究制定了《广东省“两高”项目管理目录（2022年版）》。“两高”项目管理目录实行动态调整，后续国家对“两高”项目有明确规定的，从其规定。 根据前文分析，本项目符合省“三线一单”生态环境分区管控要求，项目所在地属于环境质量达标区。 本项目属于有色金属合金制造业，国民经济行业类别代码为C3240，不属于管理目录的两高行业，本项目与《广东省发展改革委关于印发<广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案>的通知》（粤发改能源〔2021﹞368号）不冲突。 7. 与广东省生态环境厅《关于贯彻落实“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案的通知》粤环函〔2022〕278号的相符性分析 （1）加强“三线一单”生态环境分区管控 本项目选址不在《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》、《揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案》内容中优先保护单元内，且不在生态保护红线区范围内。符合要求。 （2）严格重点行业环评准入 本项目属于C3240有色金属合金制造业，不属于《广东省“两高”项管理目录（2022年版）》中的两高项目；本项目所在区域不属于高污染燃料禁燃区，不使用高污染燃料，废气采用“脉冲布袋除尘器+喷淋塔”有效进行治理，减少污染物的排放。符合要求。 （3）深化环评制度改革 本项目属于C3240有色金属合金制造业，不属于《广东省实行环境影响评价重点管理的建设项目名录》的项目；项目委托了广东东曦环境建设有限公司完善该项目的环境影响评价工作，并按照审批流程进行送到生态环境部门评估审核。 （4）全面实行固定污染源排污许可制 本项目委托了专业公司完善该项目的环境影响评价工作，并按照审批流程进行评估审核，后续按要求依法申领国家排污许可证，配合环境生态部门的监督监管。 综上，项目应严格贯彻落实“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案相关要求。按照国家环境保护相关法律法规做好排污许可工作，环境影响报告表以及审批文件中与污染物相关的主要内容依法申领国家排污许可证。 8. 广东省生态环境厅关于印发《广东省生态环境保护“十四五”规划》的通知（粤环﹝2021﹞10号）的相符性分析 关于与《广东省生态环境保护“十四五”规划》相符性内容如下表1-6： 表1-6 项目与广东省生态环境保护“十四五”规划的相符性 项目 规划内容 本项目情况 是否相符 坚持战略引领，以高水平保护助推高质量发展 建立完善生态环境分区管控体系。统筹布局和优化提升生产、生活、生态空间，按照“一核一带一区”发展格局，完善“三线一单”生态环境分区管控体系，细化环境管控单元准入。调整优化产业集群发展空间布局，推动城市功能定位与产业集群发展协同匹配。推动工业项目入园集聚发展，引导重大产业向沿海等环境容量充足地区布局，新建化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目入园集中管理。深入实施重点污染物总量控制，优化总量分配和调控机制，重点污染物排放总量指标优先向重大发展平台、重点建设项目、重点工业园区、战略性产业集群倾斜，超过重点污染物排放总量控制指标或未完成环境质量改善目标的区域，新改扩建项目重点污染物实施减量替代。 本项目属于C3240有色金属合金制造业，不属于化学制浆、电镀、印染蹊革等重点排污项目；项目选址不在《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》和《揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案》内容中的优先保护单元内，且不在生态保护红线区范围内。 相符 强化减污降碳协同增效，推动经济社会全面绿色转型 持续优化能源结构。粤东西北地区县级及以上城市建成区禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。加快推进天然气产供储销体系建设，全面实施工业园区集中供热，实现天然气县县通、省级园区通、重点企业通。 本项目属于C3240有色金属合金制造业，不属于化学制浆、电镀、印染等重点排污项目；项目生产过程中使用中频熔炼电炉，具有加热速度快，氧化脱碳少，能耗低、无污染的节能优势，符合环保要求。建设过程按要求做好清洁生产、排污许可等工作，并对污染物进行总量控制，减少污染物的排放。 相符 持续推进多层次多领域低碳试点示范。推进低碳城市、低碳城镇、低碳园区、低碳社区建设及近零碳排放试点示范，加强经验总结及宣传推广，在城镇、园区、社区、建筑、交通和企业等领域探索绿色低碳发展模式。 推行绿色生产技术。瞄准国际同行业标杆，充分发挥环保标准、总量控制、排污许可制度等的引导和倒逼作用，以纺织服装、建材、家电、家具、金属制品等为重点，实施清洁生产、能效提升、循环利用等技术升级，提升绿色化水平。鼓励开展重点行业、工业园区和企业集群整体清洁生产审核模式试点。 9. 与《揭阳市人民政府关于印发<揭阳市生态环境保护“十四五”规划>的通知》（揭府〔2021〕57号）的相符性分析 关于与揭阳市生态环境保护“十四五”规划的相符性内容如下表： 表1-7 项目与揭阳市生态环境保护“十四五”规划的相符性 项目 规划内容 本项目情况 是否相符 加快建设现代化产业体系，推进产业绿色发展 优化提升传统产业。坚决遏制“两高”项目盲目发展，建立在建、拟建和存量“两高”项目管理台账。对在建“两高”项目节能审查、环评审批情况进行评估复核，对标国内乃至国际先进，能效水平应提尽提；对违法违规建设项目逐个提出分类处置意见，建立在建“两高”项目处置清单。科学稳妥推进拟建“两高”项目，加强产业布局与能耗双控、碳达峰政策的衔接，严把项目节能审查和环评审批关，合理控制“两高”产业规模。深入挖掘存量“两高”项目节能减排潜力，推进“两高”项目节能减排改造升级，加快淘汰“两高”项目落后产能，严格“两高”项目节能和生态环境监督执法，扎实做好“两高”项目节能减排监测管理。 推进“散乱污”工业企业深度整治，定期对已清理整治“散乱污”工业企业开展“回头看”，健全“消灭存量、控制增量、优化质量”的长效监管机制。将绿色低碳循环理念融入生产全过程，促进工业互联网、大数据、人工智能等同传统产业深度融合，推动服装、金属、塑料、食药、玉石等传统行业创新发展。推进制鞋原料绿色化，研发功能性、高强度、复合性、多品种、环保鞋用新材料，使用无毒无害塑料及助剂和粘接剂，减少挥发性有机物排放；积极应用生态设计，采用节能、节材等绿色工艺设备以及先进的废塑料回收利用技术装备，加强废塑料的回收和资源化利用。 本项目属于C3240有色金属合金制造业，不属于《广东省“两高”项管理目录（2022年版）》中的两高项目 相符 系统治理加强水生态环境保护 推进重点流域综合整治。实施榕江、练江、枫江水质攻坚工程，对重点流域干流、支流、内河涌实施截污、清淤、生态修复、生态补水，消除劣V类水体；推进龙江水环境综合治理工程，保障III类水体。夯实建成区黑臭水体治理成效，全面消除城市黑臭水体。推动农村黑臭水体摸查、整治工作，农村黑臭水体治理率达40%以上。开展全市入河排污口排查整治与规范化建设专项行动，摸清榕江、练江和龙江等入河排污口底数，按照“全覆盖、重实效、可操作”的原则，完成“查、测、溯、治”等重点任务。 本项目为有色金属合金制造业，不属于食品、钢铁、纺织印染等高耗水行业。项目产生的冷却水、喷淋水循环使用，不外排；生活污水近期经三级化粪池处理后回用于周边绿化，不外排；远期待中德金属生态城综合污水处理厂运营后，经三级化粪池处理后排入中德金属生态城综合污水处理厂做进一步处理，不会对地表水环境造成较大影响。 相符 协同减排开展碳排放达峰行动 通过二氧化碳排放管控与大气污染防治等专项规划的衔接，将碳排放和大气污染物排放控制一并纳入生态环境保护目标责任和评价考核制度。对于重点二氧化碳排放单位，开展二氧化碳和大气污染物排放协同监测。发挥大气污染物监测已形成的数据作用，推进碳排放与生态环境及大气污染物协同管控工作，促进减污降碳、协同增效。 本项目为有色金属合金制造业，不属于石化、水泥、化工、有色金属冶炼等行业企业，项目生产过程不使用燃料。废气污染物采用“脉冲布袋除尘器+喷淋塔”有效进行治理，减少污染物的排放。 相符 严控质量稳步改善大气环境 大力推进工业VOCs污染治理。开展重点行业VOCs排放基数调查，系统掌握工业源VOCs产生、处理、排放及分布情况，分类建立台账，实施精细化管理。制定石化、塑料制品、医药等重点行业挥发性有机物污染整治工作方案，落实重点行业、企业挥发性有机物综合整治，促进挥发性有机物减排。严格大南海石化工业区投产项目挥发性有机物排放控制，实行泄漏检测与修复（LDAR）工作制度；推进重点企业、园区VOCs排放在线监测建设，建设揭阳大南海石化工业区环境质量监测站点，提高对园区挥发性有机物和有机硫化物等特殊污染物的监控和预警能力。对印染、印刷、制鞋、五金塑料配件喷涂、电线电缆制造、家具制造以及涂料制造等行业，开展无组织排放源排查，加强中小型企业废气收集、治理设施建设和运行情况的评估与指导。大力推进低VOCs含量涂料、清洗剂、黏合剂、油墨等原辅材料源头替代。新建项目原则上实施挥发性有机物等量替代或减量替代。到2025年，全市重点行业VOCs排放总量下降比例达到省相关要求。 本项目运营期间无VOCs产生，不属省确定范围，故无需总量替代及总量来源说明。 相符 10. 与《揭阳市重点流域水环境保护条例》（2019年3月1日起施行）相符性分析 《揭阳市重点流域水环境保护条例》（2019年3月1日起施行）要求：“禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。重点流域供水通道岸线一公里范围内禁止建设印染、电镀、酸洗、冶炼、重化工、化学制浆、有色金属等重污染项目；干流沿岸严格控制印染、五金、冶炼、石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属等重污染项目。严格控制水污染严重地区和供水通道沿岸等区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建涉水建设项目实行主要污染物和特征污染物排放减量置换。” 本项目为有色金属合金制造业，距离枫江（“潮州笔架山”至“揭阳枫口”河段）1536 m，不在重点流域供水通道岸线一公里范围内，不位于干流沿岸，因此，本项目与《揭阳市重点流域水环境保护条例》（2019年3月1日起施行）的要求相符。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1. 工程组成 本项目位于揭阳市揭东区玉滘镇陶瓷科技园飞霞路3号之1（地理坐标为北纬N23°37′6.572″，东经E116°30′30.159″），占地面积2000 m2，建筑面积2000 m2。项目总投资180万元，其中环保投资50万元。本项目主要从事铝合金锭、铜合金锭、锡合金锭的生产，利用单质金属铝锭、铜锭、锡锭、金属硅锭、锌锭、镁锭、铁锭等混配重熔生产合金锭，项目建成后预计年生产500吨合金产品，包括铝合金锭200吨、铜合金锭200吨、锡合金锭100吨。项目职工人数5人，工作制度为每天1班制，每班工作8小时，年工作300天。 本项目不涉及电镀、酸洗、喷漆、喷粉、抛光工艺等工艺。项目北侧为道路，道路对面为其他厂房；南侧、西侧、东侧均为其他厂房。详见附图一地理位置图、附图二四至图。本项目工程主要由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程等组成。项目组成详见下表。 表2-1 项目组成一览表 工程类别 工程名称 建筑规模及内容 主体工程 生产区 建设铝合金锭生产线、铜合金锭生产线、锡合金锭生产线 辅助工程 办公室 用于日常行政办公 储运工程 仓库 用于存放金属原料和产品 公用工程 给水工程 市政自来水供应 排水工程 项目冷却水和喷淋水循环使用，不外排；生活污水经三级化粪池处理用于厂区周边绿化，远期待中德金属生态城综合污水处理厂运营后，经三级化粪池处理后排入中德金属生态城综合污水处理厂做进一步处理 供电工程 由市政电网供给 环保工程 废气治理 熔炼炉废气和炒渣废气收集后一起经“脉冲布袋除尘器+喷淋塔”处理达标后经15 m高排气筒引高排放 废水治理 项目生活污水近期经三级化粪池预处理达标后回用于项目厂区周边绿化；远期待中德金属生态城综合污水处理厂运营后，经三级化粪池处理后排入中德金属生态城综合污水处理厂做进一步处理 噪声治理 选用低噪声设备，对主要噪声源合理布局，各噪声源采用减振、隔声、消声等治理措施，再经距离衰减。加强厂房周边地区绿化 固废治理 ①生活垃圾交由环卫部门统一运出处理； ②铜合金锭、锡合金锭生产线产生的炉渣属于一般固体废物，收集后交由回收单位回收利用； ③铝合金锭生产线产生的炉渣以及各生产线废气处理设施收集的烟尘属于危险废物，收集后暂存于危废间，后交由有危废资质的单位处理。 2. 工程组成 项目建成后的产品年产量见下表2-2。 表2-2 主要产品年产量表 序号 产品名称 年产量（t/a） 1 铝合金锭 200 2 铜合金锭 200 3 锡合金锭 100 3. 主要设备清单 本项目主要生产设备见下表2-3。 表2-3 主要设备一览表 序号 设备名称 型号规格 数量 备注 1 中频熔炼炉 KGPS-500 kg 3套 钢壳结构中频电式熔炼炉 2 倒炉减速机 / 3套 减速机流水线 4 打压气泵 5.5 kw-0.6 m3-8 mp 1台 / 5 引风机 直连11 kw 1台 / 6 炒渣机 1.5 T 3台 / 7 开放式水循环塔 60 T 1套 冷却水系统 8 叉车 2 T 1台 / 9 浇注模 / 50副 / 4. 主要原辅材料 本项目主要原辅材料及年用量见下表2-4。 表2-4 原辅材料一览表 序号 名称 铝合金锭生产线年耗量（t/a） 铜合金锭生产线年耗量（t/a） 锡合金锭生产线年耗量（t/a） 总年耗量（t/a） 备注 1 铝锭 175 175 新料 2 铜锭 1 125 126 新料 3 锡锭 90 90 新料 4 金属硅锭 24 24 新料 5 锌锭 74 11 85 新料 6 镁锭 2 3 5 新料 7 铁锭 1 0.5 0.5 2 新料 8 除渣剂 0.08 0.08 0.04 0.2 / 合计 203.08 202.58 101.54 507.2 / 注：企业在生产过程中应严格控制原辅料来源，保证原料来自正规厂家的新料，不得使用废料作为原料。 原辅材料主要成分见下表2-5。 表2-5 原辅材料主要成分一览表 序号 名称 主要成分（%） 1 铝锭 Al Cu Fe Si Ca Zn Mg 99.70 0.0010 0.11 0.06 0.0132 0.0185 0.0029 2 硅锭 Si Ca Fe Al 98.98 0.08 0.46 0.48 3 锡锭 Sn Fe Cu Bi Sb Zn 其他 99.90 0.008 0.007 0.008 0.004 0.001 0.072 4 铜锭 Cu Fe Fb Sb Ni Sn 99.99 0.0025 0.002 0.0015 0.002 0.0011 5 锌锭 Zn Cu Fe Cd Sn Al 99.996 0.0005 0.0004 ＜0.0002 0.0025 ＜0.0004 6 镁锭 Mg Tu Bi Cd Se Al 99.99 ＜0.00006 ＜0.0004 ＜0.0002 ＜0.00006 ＜0.0004 7 铁锭 Fe Si Mn P S Al 其他 99.6 0.05 0.16 0.012 0.009 0.06 0.109 8 除渣剂 NaCL KCL Na2SiF6 CaF2 NaCO3 Ac 木炭 38 10 5 6 16-26 15 0-10 主要原辅材料理化性质见下表2-6。 表2-6 原辅材料理化性质一览表 序号 名称 理化性质 1 铝锭 银白色轻金属，有延展性。在潮湿空气中能形成一层防止金属腐蚀的氧化膜。易溶于稀硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠和氢氧化钾溶液，难溶于水。相对密度2.70 g/cm3，熔点660 ℃。沸点2327 ℃。 2 金属硅锭 暗蓝色结晶体，化学性质稳定，相对密度2.33 g/cm3，熔点1414 ℃，沸点2900 ℃，半导体。 3 锡锭 密度为7.28克/立方厘米（20℃），熔点231.89 ℃，沸点2260 ℃，在空气中锡的表面生成二氧化锡保护膜而稳定，加热下氧化反应加快；锡对水稳定，能缓慢溶于稀酸，较快溶于浓酸中；锡能溶于强碱性溶液；在氯化铁、氯化锌等盐类的酸性溶液中会被腐蚀。 4 铜锭 表面刚切开时为红橙色带金属光泽，单质呈紫红色。密度8.92 g/cm3。熔点1083.4±0.2 ℃，沸点2567 ℃。延展性好，导热性和导电性高，因此在电缆和电气、电子元件是最常用的材料，也可用作建筑材料。 5 锌锭 蓝白色金属，密度为7.14 g/cm3，熔点为419.5 ℃。锌的化学性质活泼，在常温下的空气中，表面生成一层薄而致密的碱式碳酸锌膜，可阻止进一步氧化。当温度达到225 ℃后，锌剧烈氧化。 6 镁锭 银白色轻金属。密度1.74 g/cm3，熔点648.8 ℃，沸点1107 ℃，具有延展性，能与热水反应放出氢气，燃烧能产生眩目的白光。 7 铁锭 银白色金属，熔点1535 ℃，沸点2750 ℃，相对密度（水=1）7.86 g/cm3。 8 除渣剂 由氯化钠、氯化钾等组成。铜合金、铝合金、锡合金精炼后，金属液表面上有一层很厚的浮渣，这些浮渣中有较多的金属铜、金属铝，金属锡，除渣剂的作用是增加渣和铜、铝和锡介面上的表面张力，在有搅动的情况下，使用后铜液、铝液、锡液和渣有效的分离，并使渣成为干性粉状渣，有效的降低渣中的铜含量、铝含量、锡含量。 项目物料平衡 表2-7 铝合金锭生产线工程物料平衡表 投入 产出 原料名称 年耗量（t/a） 产品名称 年产量（t/a） 铝锭 175 铝合金锭 200 铜锭 1 炉渣 2.31038 金属硅锭 24 烟粉尘 0.76082 镁锭 2 氟化物 0.0088 铁锭 1 除渣剂 0.08 合计 203.08 合计 203.08 表2-8 铜合金锭生产线工程物料平衡表 投入 产出 原料名称 年耗量（t/a） 产品名称 年产量（t/a） 铜锭 125 铜合金锭 200 锌锭 74 炉渣 1.84211 镁锭 3 烟粉尘 0.72909 铁锭 0.5 氟化物 0.0088 除渣剂 0.08 合计 202.58 合计 202.58 表2-9 锡合金锭生产线工程物料平衡表 投入 产出 原料名称 年耗量（t/a） 产品名称 年产量（t/a） 锡锭 90 锡合金锭 100 锌锭 11 炉渣 1.5029 铁锭 0.5 烟粉尘 0.0327 除渣剂 0.04 氟化物 0.0044 合计 101.54 合计 101.54 5. 公用工程 （1）给水 项目主要用水为生产用水和生活用水。 生产用水： ①冷却循环水 项目浇注生产线铸锭后采用自来水冷却方式进行冷却，冷却水一部分遇高温蒸发到大气中，一部分进入冷却循环塔中循环使用，不定期补充新鲜水。根据企业提供资料，拟在厂内设有1台60 T循环水塔，冷却循环水量约为46.8 m3/h，日工作8小时，则本项目的循环用水量为374.4 m3/d。 根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017）蒸发水量计算公式： Qe=k·∆t·Qr， 式中：Qe——蒸发水量，m3/h； k——蒸发损失系数（1/℃），按表5.0.6进塔大气温度30 ℃，k值为0.0015/℃； ∆t——循环水进、出温差，℃；根据《机械通风冷却塔 第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T 7190.1-2018）冷却性能的标准工况I类可知∆t为5 ℃； Qr——循环水量，m3/h。 通过计算得出蒸发水量为2.808 m3/d，则补充新鲜水量为2.808 m3/d。冷却水不添加任何助剂，属于清净下水，循环使用，不外排。 ②喷淋水 项目拟设置三套12000 m3/h 的废气处理系统采用“脉冲布袋除尘器+喷淋塔”处理烟尘及氟化物。根据《环保设备设计手册—大气污染控制设备》喷淋塔设计液气比为1.0-3.0 L/m3废气，本评价取1.5 L/m3，则本项目工程喷淋水量为54 m3/h，年喷淋循环水量为129600 m3/a。项目喷淋水循环使用，不外排，不定期补充新鲜水，喷淋塔蒸发量较小，约为循环水量的1%，则喷淋补充水量为1296 m3/a（4.32 m3/d）。 生活用水 本项目劳动总定员5名，均不在项目内食宿，根据《广东省用水定额第3部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021），按表A1服务业用水定额表中“无食堂和浴室”的用水量为10 m3/（人·a）计，年工作天数按300天计，则项目生活用水量为50 m3/a（0.17 m3/d）。 （2）排水 项目实行雨污分流，雨水排入雨水管网。生活污水产生量按用水量的80%计算，则污水产生量为40 m3/a（0.13 m3/d）。本项目生活污水近期经三级化粪池处理后达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）中的标准后回用于周边绿化，不外排；远期待中德金属生态城综合污水处理厂运营后，经三级化粪池处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及中德金属生态城综合污水处理厂进水水质标准要求后排入中德金属生态城综合污水处理厂做进一步处理。 建设项目给、排水量平衡见下图： 图2-1 项目给、排水平衡图（t/d） （3）供电 本项目用电由市政电网供给，不配备备用发电机。 6. 劳动动员及工作制度 本项目拟设在岗员工5人，均不在厂内食宿，实行1班制，每班工作约8小时，全年工作时间300天（2400 h）。 7. 平面布置 厂区主要布置生产区、原料及成品仓库、办公室，各区域分布间隔明确，合理布置，各功能区之间均布置道路，便于人员流动。项目四至为北侧为道路，道路对面为其他厂房；南侧、西侧、东侧均为其他厂房。项目卫星四至情况见附图二，平面布置图详见附图四。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1. 施工期工艺流程图及主要污染源分析 本项目租赁已建成厂房进行生产，不需要进行主体建筑施工，因此，本评价不分析施工期的环境影响。 2. 运营期工艺流程及产污环节分析 （1）运营期工艺流程 图2-2 运营期铝合金锭生产线工艺及产污环节流程图 图2-3 运营期铜合金锭生产线工艺及产污环节流程图 图2-4 运营期锡合金锭生产线工艺及产污环节流程图 （2）工艺流程说明 熔化：本项目熔化设备为钢壳结构中频电式熔炼炉。将计量好的原料按一定比例加入熔炼炉中进行熔化，铝合金锭生产线的金属原料为铝锭、金属硅锭、铁锭、铜锭和镁锭，铜合金锭生产线的金属原料为铜锭、锌锭、镁锭、铁锭，锡合金锭生产线的金属原料为锡锭、锌锭、铁锭，该过程无需添加精炼剂，熔炼炉炉口只在投料和捞渣过程中会开启，熔化过程中均为密闭状态。 捞渣：合金溶液与炉内氧气等发生反应产生金属氧化物，形成合金渣，通过加入除渣剂，利用漏勺进行人工捞渣，将金属熔化表面因接触空气而氧化生成的渣去除。 炒渣：炒渣机是根据固相物体与液相物体的物理性质不同，比重不同而分离开的。捞出的合金渣中含有一定比例的合金液，加入到炒渣机内，机内有可调节高度的搅拌装置，经搅拌夹杂的合金液逐渐向容器底部形成熔池，灰则留在熔池上部，在搅拌的作用下，灰从容器上部的出灰孔排出，合金液从容器底部的放料孔排出。 铸锭：熔炼炉内的合金液和炒渣机回收的合金液注入浇注模具中进行铸锭（模具无需喷涂脱模剂）。 冷却脱模：项目设置水循环系统，采用循环冷却水使合金锭冷却脱模。 （3）主要产污环节 表2-10 项目产污环节一览表 类别 名称 产生工序 污染物 治理措施 废水 生活污水 员工生活 COD、BOD5、SS、NH3-N 近期经三级化粪池预处理后回用于 厂区周边绿化，不外排；远期经三级 化粪池预处理后经市政污水管网排 入中德金属生态城综合污水处理厂 废气 熔炼炉废气 熔化、捞渣 颗粒物、氟化物 采用“脉冲布袋除尘器+喷淋塔”将废气收集处理达标后经15 m高排气筒引高排放 炒渣废气 炒渣 颗粒物 噪声 噪声 设备运行 机械噪声 选用低噪声设备，对主要噪声源合理布局，各噪声源采用减振、隔声、消声等治理措施，再经距离衰减。加强厂房周边地区绿化 固废 生活垃圾 办公生活 生活垃圾 交由环卫部门统一清运 炉渣 铜合金锭、锡合金锭生产线炒渣 铜渣、锡渣 属于一般固体废物，交由回收单位回收利用 铝合金锭生产线炒渣 铝渣 属于危险废物，暂存在危废间后定期交由有危废资质的单位进行处置 粉尘 废气处理设施收集 含氟化物粉尘 属于危险废物，暂存在危废间后定期交由有危废资质的单位进行处置 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁现有厂房进行生产，没有与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1. 大气环境质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 根据《揭阳市环境保护规划》（2007～2020年）的划分，项目所在区域的环境空气质量属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准。 本评价引用了《揭阳市生态环境质量报告书（2022年）》中的数据和结论。2022年揭阳市城市环境空气质量比上年稳中略有上升。城市环境空气质量综合指数Isum为2.91（以六项污染物计），比上年下降8.2%，全省排名第14名，比上年提升两个名次。环境空气优良天数351天，达标率为96.2%，与上年持平，全年没有中度、重度污染天数，轻度污染天数为14天，O3为首要污染物。降尘年均值为3.68吨/平方公里30·天，低于广东省参考评价值，比上年下降3.2%。 2022年揭阳市省控点位环境空气质量达标。五个监测点位六项污染物年日均值、年评价浓度均达标。其中，O3达标率最低，为98.6%，PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO达标率均为100.0%。空气中首要污染物为O3。 揭阳市各区域环境空气质量六项污染物均达标，达标率在94.8%~100.0%之间。揭阳市环境空气质量综合指数Isum为2.49（以六项污染物计），比上年下降8.8%，空气质量比上年有所改善。最大指数Isum为0.92（I03-8h）；各污染物污染负荷分别为臭氧日最大8-40-小时均值33.7%、可吸入颗粒物19.7%、细颗粒物18.5%、二氧化氮15.3%、一氧化碳8.0%、二氧化硫4.8%。揭阳市各区域污染排名从高到低依次为普宁市、榕城区、揭东区、揭西县、惠来县。 根据《揭阳市环境质量报告书（2022年）》中的数据和结论，项目所在区域揭阳市区及揭东区六个参评项目均符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其2018年修改单的二级标准，项目所在地区域环境空气质量良好，所在区域环境空气为达标区。 （2）特征污染物环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。 为了解项目特征污染物氟化物的质量现状。本项目氟化物引用广东海能检测有限公司于2024年3月7日至2024年3月9日对揭阳市汇集佳再生资源回收有限公司西侧空地进行监测的数据（报告编号：HN20240308011）进行评价，揭阳市汇集佳再生资源回收有限公司西侧空地G1位于本项目东侧约1040 m，处于5 km范围内。检测报告见附件五，监测结果见表3-1和表3-2。 表3-1 氟化物1小时均值监测结果一览表 检测时间 氟化物检测结果（μg/m3） 标准限值（μg/m3） 评价 2024.03.07 02:00-03:00 4.9 20 达标 2024.03.07 08:00-09:00 5.3 20 达标 2024.03.07 14:00- 15:00 4.7 20 达标 2024.03.07 20:00-21:00 5.8 20 达标 2024.03.08 02:00-03:00 5.0 20 达标 2024.03.08 08:00-09:00 6.1 20 达标 2024.03.08 14:00- 15:00 5.3 20 达标 2024.03.08 20:00-21:00 5.5 20 达标 2024.03.09 02:00-03:00 6.2 20 达标 2024.03.09 08:00-09:00 6.9 20 达标 2024.03.09 14:00- 15:00 5.6 20 达标 2024.03.09 20:00-21:00 4.7 20 达标 备注：1.氟化物：1小时均值，每次连续采样1h，每天采样4次； 2.标准限值参照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其对应修改单表A.1环境空气中镉、汞、砷、六价铬和氟化物参考浓度限值1小时平均二级标准限值； 3.标准限值参照依据来源于客户提供的资料，若当地主管部门有特殊要求的，则按当地主管部门的要求执行。 表3-2 氟化物24小时均值监测结果一览表 检测时间 氟化物检测结果（μg/m3） 标准限值（μg/m3） 评价 2024.03.07 3.3 7 达标 2024.03.08 3.9 7 达标 2024.03.09 4.5 7 达标 备注：1.氟化物：24小时均值，每次连续采样24h，每天采样1次； 2.标准限值参照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其对应修改单表A.1环境空气中镉、汞、砷、六价铬和氟化物参考浓度限值24小时平均二级标准限值； 3.标准限值参照依据来源于客户提供的资料，若当地主管部门有特殊要求的，则按当地主管部门的要求执行。 总悬浮颗粒物（TSP）引用中鹏检测（深圳）有限公司于2022年1月10日至2022年1月16日对揭阳市学博塑胶制品有限公司进行监测的数据（检测报告编号：ZP/BG-CO110AF）进行评价，揭阳市学博塑胶制品有限公司位于本项目西侧约1140 m，处于5千米范围内。检测报告详见附件六，监测结果见表3-3。 表3-3 引用环境空气质量现状监测结果一览表单位：μg/m3 检测日期 TSP检测结果 2022.01.10 0.077 2022.01.11 0.079 2022.01.12 0.076 2022.01.13 0.081 2022.01.14 0.084 2022.01.15 0.078 2022.01.16 0.076 标准限值 0.3 是否达标 达标 注:1：TSP执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其2018年修改单的二级标准要求。 根据现状监测数据，氟化物、总悬浮颗粒物（TSP）均达到《环境空气质量标准》（GB 3095－2012）及2018年修改单中的二级标准的要求。因此，评价区域环境空气质量现状良好。 2. 水环境质量现状 本项目所在区域附近水体为枫江（“潮州笔架山”至“揭阳枫口”河段）。根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环﹝2011〕）14号）和《揭阳市环境保护规划（2007-2020）》，确定枫江（“潮州笔架山”至“揭阳枫口”河段）为IV类水功能区，水质标准执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的IV类标准。 为了解评价区域内地表水体的质量现状，本评价引用《揭阳市生态环境监测年鉴（2023年）》中的枫江水质监测数据进行评价，具体监测数据如下： 表3-4 2022年枫江水质监测结果一览表 单位：mg/L（pH无量纲；粪大肠菌群：个/L） 江段 断面名称 项目指标 pH值 溶解氧 化学需氧量 五日生化需氧量 氨氮 总磷 总氮 粪大肠菌群 悬浮物 执行标准 水质类别 水质状况 枫江 深 坑 样品数 48 48 48 48 48 48 48 48 16 V V 中度污染 年均值 7.2 4.1 20 3.6 1.81 0.27 4.93 139139 21.3 最大值 7.9 5.8 38 5.6 2.66 0.42 7.79 268200 22.0 最小值 6.8 2.4 10 2.3 0.64 0.18 1.57 54750 20.0 达标率% 100.0 100.0 100.0 100.0 64.6 97.9 — — — 枫江口 样品数 48 48 48 48 48 48 48 48 16 IV V 中度污染 年均值 7.2 3.68 18 3.7 1.78 0.11 4.08 66335 21.3 最大值 7.6 5.0 33 5.7 2.60 0.18 6.12 153310 22.0 最小值 6.9 2.1 12 2.0 0.52 0.06 2.66 7215 20.0 达标率% 100.0 83.3 93.8 100.0 33.3 100.0 — — — 监测数据表明，深坑断面氨氮、总磷不达标，水质类别属于V类，水质状况为中度污染。枫江口断面溶解氧、化学需氧量、氨氮不达标，水质类别属于V类，水质状况为中度污染，超标原因主要是受部分沿岸乡镇居民生活污水未经处理直接排入河流的影响。 3. 声环境质量现状 根据《关于印发揭阳市声环境功能区划（调整）的通知》（揭阳市生态环境局，2021年8月2日），项目所在地属于“中德金属生态城（含陶瓷科技园）（编码：305）”，见附图十一。执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准，即昼间标准值为：65 dB（A）、夜间标准值为：55 dB（A）。 本项目边界外50 m范围内没有声环境保护目标，因此，本项目无需开展声环境现状监测。 4. 生态环境质量现状 本项目租用已建成厂房，不涉及新增用地。 5. 电磁辐射质量现状 本项目属于有色金属合金制造业，不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射影响评价。 6. 地下水、土壤环境质量现状 本项目属于有色金属合金制造业，用地范围内均进行了硬底化（详见附图六），不存在土壤、地下水污染途径，因此，不进行土壤、地下水环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1. 大气环境保护目标 环境空气保护目标是评价区内的环境空气质量达到该区的环境空气功能标准，保持周围环境空气符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及2018年修改单的二级标准要求。项目厂界外500 m范围内的敏感点主要为中德金属生态城职工之家，位于厂区西南侧150 m。厂界外500 m范围内大气环境保护目标见表3-5和附图五。 表3-5 环境保护目标一览表 保护内容 保护目标 坐标 保护对象 环境功能区 相对厂址位置 相对厂址距离 环境空气 中德金属生态城职工之家 E116°30′23.07 N23°37′2.33 居民 大气二类区 西南 150 m 2. 声环境保护目标 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3. 地下水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4. 生态环境保护目标 本项目所在地区域处于人类开发活动范围内，并无原始植被生长和珍贵野生动物活动，不属于生态环境保护区，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1. 水污染物排放标准 生活污水近期经三级化粪池预处理后达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）表1基本控制项目及限值后用于厂区周边绿化，不外排；远期生活污水经三级化粪池预处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及中德金属生态城综合污水处理厂进水标准两者中较严者后，经市政污水管网排入中德金属生态城综合污水处理厂处理。本项目生活污水排放执行标准限值详见表3-6。 表3-6 生活污水排放标准单位：mg/L，pH除外 项目 pH CODCr BOD5 SS NH3-N 近期 《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）表1基本控制项目及限值 6~9 -- 20 -- 20 远期 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 6~9 500 300 400 -- 中德金属生态城综合污水处理厂进水标准 6.5~9 350 175 200 40 项目生活污水排放执行标准 6.5~9 350 175 200 40 中德金属生态城综合污水处理厂出水水质标准 6.5~9 30 6 10 1.5 2. 大气污染物排放标准 项目熔炼炉废气、炒渣废气经废气处理设施处理后通过15 m高排气筒排放，产生的烟（粉）尘、氟化物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中表2、表3、表4中排放标准要求。氟化物无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中表2第二时段中无组织排放监控浓度限值。本项目大气污染物有组织排放执行标准限值详见表3-7；无组织排放执行标准限值详见表3-8。 表3-7 项目大气污染物有组织排放标准 污染源 标准值 执行标准 污染物 最高允许排放浓度 烟囱高度 熔炼炉、炒渣机 烟（粉）尘 100 mg/m3 15 m 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中表2、表4的排放标准要求 氟及其化合物（以F计） 6 mg/m3 表3-8 无组织排放排放标准 污染物 监控点与参照点 浓度 执行标准 颗粒物 周界外浓度最高点 25 mg/m3 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中表3排放标准要求 氟化物 20 μg/m3 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中表2第二时段中无组织排放监控浓度限值 3. 噪声排放标准 项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准。 表3-9 厂界噪声执行标准 名称 单位 级别 标准限值 工业企业厂界环境噪声排放标准 dB(A) 3类 昼间65 夜间55 4. 固体废物 固体废物管理应遵照固体废弃物应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）适用范围提出的“采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》的有关规定。危废废物管理应遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 1. 水污染物排放总量控制指标 本项目冷却水和喷淋水循环使用，不外排；生活污水经三级化粪池预处理达标后，近期回用厂区绿化，远期，待市政污水管网铺设完成后，经市政污水管网排入中德金属生态城综合污水处理厂集中处理。故项目无需申请废水污染物总量控制指标。 2. 大气染物排放总量控制指标 根据《揭阳市生态环境保护“十四五”规划》，需要总量控制指标包括申请化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放。本项目产生的大气污染物为颗粒物和氟化物，故项目无需申请大气污染物总量控制指标。 3. 固体废物总量控制指标 项目固体废物均按照要求进行管理，不外排，故不申请总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用已建成厂房，不需要进行主体建筑施工，因此，本评价不分析施工期的环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1. 大气污染 项目运营期产生废气主要为熔炼炉废气和炒渣废气。 1.1 废气源强估算 （1）熔炼炉废气 ①烟尘 熔化过程中产生的烟尘为本项目主要的污染物，铝合金锭生产线主要以铝的氧化物为主、铜合金锭生产线主要以铜的氧化物为主，锡合金锭生产线主要以锡的氧化物为主。项目熔炼炉为钢壳中频电式熔炼炉，工艺名称为电炉。 根据生态环境部2021年关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3240有色金属合金制造行业系数手册”的颗粒物产污系数进行核算（其中铝硅合金：3.74千克/吨-产品，铜锌合金：3.58千克/吨-产品），项目年产铝合金锭200吨，铜合金锭200吨，则铝合金锭生产线颗粒物产生量为0.748 t/a，产生速率为0.312 kg/h；铜合金锭生产线颗粒物产生量为0.716 t/a，产生速率为0.298 kg/h。 锡合金生产线主要原料为锡锭和锌锭，年产锡合金锭100吨，在熔化过程中易氧化生成直径小于1微米的氧化锡、氧化锌等烟尘颗粒而挥发。类比《铜陵龙峰新材料有限公司年产16000吨锌、锡及其合金新材料环境影响报告书》（义环评﹝2017﹞24号），其项目主要原材料为锡锭和锌锭，通过感应电熔化炉对原材料进行熔化，铸挤压锭、拉丝成品，最终形成产品为锡锌合金丝，本项目主要利用锡锭、锌锭通过钢壳结构中频电式熔炼炉熔化铸成锡合金锭，其原料、工艺基本一致。熔化过程中的金属氧化渣损耗为金属原料用量的1%，金属氧化渣中纯金属占约70%，金属氧化物只占30%，氧化物中其中5%～7.5%呈烟尘颗粒形式排放，剩下的则通过氧化物浮渣形式排放。本项目以最不利的情况进行计算，取氧化物中的7.5%作为烟尘颗粒排放，金属原料用量为锡锭90t/a、锌锭11 t/a和铁锭0.5 t/a，则锡合金锭生产线颗粒物产生量为0.0228 t/a。产生速率为0.0095 kg/h。 ②氟化物 项目捞渣需加入除渣剂，捞渣工艺中氟化物污染源主要来自除渣剂中Na3AlF6和CaF2，项目除渣剂中Na3AlF6所占比例5%，CaF2所占比例6%，本项目在生产过程中除渣剂的年用量为0.2 t，其中铝合金生产线年用量为0.08 t，则氟化物的产生量为0.0088 t/a，产生速率为0.0037 kg/h；铜合金生产线年用量为0.08 t，则氟化物的产生量为0.0088 t/a，产生速率为0.0037 kg/h；锡合金生产线年用量为0.04 t，则氟化物的产生量为0.0044 t/a，产生速率为0.0018 kg/h。 （2）炒渣废气 金属材料在熔化的过程中，金属氧化渣损耗为金属原料用量的1%，除去熔化过程中产生的颗粒物，剩余合金渣加入炒渣机中，在炒渣过程中将产生一定量的粉尘，炒渣粉尘约占炒渣量的1%。项目铝合金锭生产线炒渣量约为1.282 t，则铝合金锭生产线炒渣粉尘产生量约为0.01282 t，产生速率为0.005 kg/h；铜合金锭生产线炒渣量约为1.309 t，则铜合金锭生产线炒渣粉尘产生量约为0.01309 t，产生速率为0.005 kg/h；锡合金锭生产线炒渣量约为0.9922 t，则锡合金锭生产线炒渣粉尘产生量约为0.0099 t，产生速率为0.004 kg/h。项目炒渣过程密闭，设计采用炉门排烟罩将炉门逸散的粉尘抽送至废气处理系统。 （3）废气产排规律和无组织排放情况 本项目在熔化过程中熔炼炉为密闭的，熔化过程中产生的废气可全部收集，在捞渣的过程中需要打开炉门，这时废气会有少部分逸散出来。项目炉体内废气同时负压收集，逸散的废气量较少，为了提高废气收集效率，本项目在炉门设集气罩收集，在炉门关闭的过程中，废气可全部收集，当需要打开炉门时，根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）污染气体的收集“除尘系统的漏风率宜采用5%～10%”，本评价集气罩漏风率按5%计算，则集气罩的收集效率为95%。 建设单位拟在每个熔炼炉上方和炒渣机上方设置集气罩，熔炼炉废气经熔炼炉排气管道的引风机引风抽出。炒渣过程密闭，炒渣设计采用炉门排烟罩将炉门逸散的粉尘抽送至废气处理系统。项目单台熔炼炉的引风机风量为10000 m3/h，炒渣机的排风量约2000 m3/h，则项目一套熔炼炉（含炒渣机）抽风量为12000 m3/h，收集效率按95%计算。 本项目每条生产线有一套废气处理设施，熔炼炉废气和炒渣废气经收集后采用“脉冲布袋除尘器+喷淋塔”处理后通过15 m高排放筒高空排放，氟化物通过喷淋塔中的碱液喷淋进行净化，除氟原理为湿法净化，反应式为：NaOH+HF→NaF+H2O。 根据《环保设备设计手册》（化学工业出版社）各种除尘器的主要技术参数，脉冲布袋除尘器除尘效率按85%计，喷淋塔除尘效率按70%计，则本项目除尘系统烟尘去除率为1-（1-0.85）×（1-0.7）=96%，本评价烟尘去除率按95%计算。 根据《环境工程技术手册—废气处理工程技术手册》中“含氟废气的治理，利用湿法净化工艺对各含氟烟气的工业进行治理，得出在实际运转中，该工艺除氟尘效率达75%以上。”本次评价氟化物去除率按75%计算。则项目废气污染物产排情况见下表： 表4.1-1 废气污染物产排情况 排气筒 污染物 产生量 t/a 有组织 无组织 产生量 t/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 排放量 t/a 排放速率kg/h DA001（铝合金锭生产线） 熔炼炉烟尘 0.748 0.7106 0.296 24.674 0.03553 0.015 1.234 0.0374 0.016 炒渣粉尘 0.01282 0.012 0.005 0.423 0.0006 0.0003 0.021 0.0006 0.0003 氟化物 0.0088 0.00836 0.0035 0.29 0.00209 0.0009 0.073 0.00044 0.0002 DA002（铜合金锭生产线） 熔炼炉烟尘 0.716 0.6802 0.283 23.618 0.03401 0.014 1.181 0.0358 0.015 炒渣粉尘 0.01309 0.012 0.005 0.432 0.0006 0.0003 0.022 0.0007 0.0003 氟化物 0.0088 0.00836 0.0035 0.29 0.00209 0.0009 0.073 0.00044 0.0002 DA003（锡合金锭生产线） 熔炼炉烟尘 0.0228 0.02166 0.009 0.752 0.0011 0.0005 0.038 0.00114 0.0005 炒渣粉尘 0.0099 0.009 0.004 0.321 0.0005 0.0002 0.016 0.0005 0.0002 氟化物 0.0044 0.00418 0.0017 0.145 0.001045 0.0004 0.036 0.00022 0.0001 1.2 非正常工况下大气环境影响分析 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即“脉冲布袋除尘器+喷淋塔”处理装置故障，该条件下污染物排放按照最不利条件进行核算污染源强，考虑废气处理效率为0，事故持续时间在1小时之内，非正常工况条件下废气排放源强及排放情况见下表。 表4.1-2 非正常工况排气筒排放情况 序号 污染源 污染物名称 非正常排放原因 非正常排放速率（kg/h） 非正常排放浓度（mg/m3） 单次持续时间（h） 年发生频次 应对措施 1 DA001 熔炼炉烟尘 “脉冲布袋除尘器+喷淋塔”故障 0.296 24.674 1 1次 定期检 查设备，定期维护保养，一旦设备故障立即停产检修 炒渣粉尘 0.005 0.423 氟化物 0.0035 0.29 2 DA002 熔炼炉烟尘 0.283 23.618 炒渣粉尘 0.005 0.432 氟化物 0.0035 0.29 3 DA003 熔炼炉烟尘 0.009 0.752 炒渣粉尘 0.004 0.321 氟化物 0.0017 0.145 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设施的隐患，确保废气处理设施正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 1.3 废气处理设施可行性分析 本项目产生的废气主要为熔炼炉废气和炒渣废气。废气主要污染物为烟尘。目前常用的除尘器分为机械除尘器、电除尘器、袋式除尘器、湿式除尘器等四类，根据《环保设备设计手册》（化学工业出版社）各种除尘器的主要技术参数见下表： 表4.1-3 各类除尘器主要技术参数 除尘器名称 除尘设备形式 压力损失/Pa 除尘效率% 使用范围 机械除尘器 重力沉降室 50-150 40-60 在除尘要求不高的场合可单独使用，在要求严格的地方，作为预除尘之用 惯性除尘器 100-500 50-70 旋风除尘器 400-1300 70-92 多管除尘器 800-1500 90-97 湿式除尘器 喷淋洗涤式 100-300 70-95 适用于处理高温、高湿、有爆炸危险的气体，不适用于处理黏性粉尘、含有憎水性和水硬性粉尘的气体 文丘里洗涤式 500-10000 90-99.9 自激式 800-2000 85-99 水膜除尘器 500-1500 85-99 过滤式除尘器 颗粒层除尘器 800-2000 85-99 不适用于粘结性强、吸湿性强的含尘气体净化 袋滤式除尘器 400-1500 80-99.9 静电除尘器 干式静电除尘器 100-200 80-99.9 不适用易燃易爆气体，广泛用于火力发电、金属冶炼、水泥、造纸、垃圾焚烧等大型项目 湿式静电除尘器 100-200 80-99.9 建设单位拟采用“脉冲布袋除尘器+喷淋塔”处理，项目一套熔炼炉（含炒渣机）抽风量为12000 m3/h，废气处理系统设计风量均为12000 m3/h。 （1）脉冲布袋除尘器： 脉冲布袋除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态（分室停风清灰）。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制，其除尘效率80-99.9%。 （2）喷淋塔： 通过在塔内安装螺旋喷头，喷出高压雾化水与废气中的烟尘接触，同时安装旋流板或筛板等增加烟气与喷淋液的接触面积，从而将废气中烟尘洗涤到水中，其除尘效率约70-95%。同时在喷淋液中加入碱液以去除废气中的氟化物，除氟原理为湿法净化，反应式为：NaOH+HF→NaF+H2O。 根据上文对废气产排规律和无组织排放情况进行分析，脉冲布袋除尘器除尘效率按85%计，喷淋塔除尘效率按70%计，通过计算得出“脉冲布袋除尘器+喷淋塔”处理烟尘效率为96%，本评价按95%计算；除氟效率按80%进行计算。 综上，本项目烟粉尘、氟化物经“脉冲布袋除尘器+喷淋塔”处理达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2、表3、表4中排放标准要求后排放，在技术上是可行的，废气的排放对周边环境不会造成影响。 1.4 废气监测计划 本项目利用单质金属混配，通过中频电式熔炼炉重熔生产合金，年总产量为500 t。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年）》属于“二十七、有色金属冶炼和压延加工业32，78、有色金属合金制造324”中的“其他”类别，属于“简化管理”排污单位，涉及“五十一、通用工序”中的“110、工业炉窑”。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）中简化管理排污单位的排放口类型和自行监测管理要求，结合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录C.7自行监测计划，废气自行监测计划如下： 表4.1-4 有组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频率 执行排放标准 排放口类型 废气排放口1（DA001） 颗粒物、氟化物 1次/年 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中表2、表4中排放标准 一般排放口 废气排放口2（DA002） 1次/年 一般排放口 废气排放口3（DA003） 1次/年 一般排放口 表4.1-5 无组织废气监测计划表 监测点位 监测因子 监测频率 执行标准 厂界 颗粒物 1次/年 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中表3中排放标准 氟化物 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中表2第二时段中无组织排放监控浓度限值。 2. 废水 2.1 废水源强估算 （1）生产用水 ①冷却循环水 项目浇注生产线铸锭后采用自来水冷却方式进行冷却，冷却水一部分遇高温蒸发到大气中，一部分进入冷却循环塔中循环使用，不定期补充新鲜水。根据企业提供资料，拟在厂内设有1台60 T循环水塔，冷却循环水量约为46.8 m3/h，日工作8小时，则本项目的循环用水量为374.4 m3/d。 根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017）蒸发水量计算公式： Qe=k·∆t·Qr， 式中：Qe——蒸发水量，m3/h； k——蒸发损失系数（1/℃），按表5.0.6进塔大气温度30 ℃，k值为0.0015/℃； ∆t——循环水进、出温差，℃；根据《机械通风冷却塔 第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T 7190.1-2018）冷却性能的标准工况I类可知∆t为5 ℃； Qr——循环水量，m3/h。 通过计算得出蒸发水量为2.808 m3/d，则补充新鲜水量为2.808 m3/d。冷却水不添加任何助剂，属于清净下水，循环使用，不外排。 ②喷淋水 项目拟设置三套12000 m3/h 的废气处理系统采用“脉冲布袋除尘器+喷淋塔”处理烟尘及氟化物。根据《环保设备设计手册—大气污染控制设备》喷淋塔设计液气比为1.0-3.0 L/m3废气，本评价取1.5 L/m3，则本项目工程喷淋水量为54 m3/h，年喷淋循环水量为129600 m3/a。项目喷淋水循环使用，不外排，不定期补充新鲜水，喷淋塔蒸发量较小，约为循环水量的1%，则喷淋补充水量为1296 m3/a（4.32 m3/d）。 （2）生活用水 本项目劳动总定员5名，均不在项目内食宿，根据《广东省用水定额第3部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021），按表A1服务业用水定额表中“无食堂和浴室”的用水量为10 m3/（人·a）计，年工作天数按300天计，则项目生活用水量为50 m3/a（0.17 m3/d）。产污系数按用水量的80%计算，则污水产生量为40 m3/a（0.13 m3/d）。生活污水成分简单，参照《中德金属生态城规划环境影响报告书（报批稿）》生活污水水质状况可知，一般生活污水水污染物为CODCr（250 mg/L）、BOD5（130 mg/L）、SS（150 mg/L）、NH3-N（25 mg/L）等。 项目生活污水近期经三级化粪池预处理后达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）表1基本控制项目及限值后，用于厂区周边绿化灌溉，不外排；远期生活污水经三级化粪池预处理后达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及中德金属生态城综合污水处理厂进水标准两者中较严者后，经市政污水管网排入中德金属生态城综合污水处理厂处理（附图九）。 本项目生活污水污染物产排情况见下表4.2-1。 表4.2-1 项目生活污水产排情况一览表 项目 CODCr BOD5 SS NH3-N 产生浓度（mg/L） 250 130 150 25 年产生量（t/a） 0.01 0.0052 0.006 0.001 经三级化粪池处理后 排放浓度（mg/L） 110 15 10 15 年排放量（t/a） 0.0044 0.0006 0.0004 0.0006 近期，《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010） -- 20 -- 20 远期，广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与中德金属生态城综合污水处理厂进水水质较严值 350 175 200 40 2.2废水污染防治措施可行性及影响分析 ①生活污水治理设施 项目生活污水近期经三级化粪池预处理达《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）表1基本控制项目及限值后回用于厂区周边绿化；远期待本区域市政污水管网和污水处理厂等基础设施建设完善后，生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与中德金属生态城综合污水处理厂进水水质较严值后排入市政管网，进入中德金属生态城综合污水处理厂集中处理。 项目生活污水主要为员工洗手、上厕所废水，粪液不仅养分全、肥效快，而且易吸收，残留少，便于改良土壤的根际环境，疏松土壤，很少有盐分积累，是无公害栽培的首选肥料。同时生活污水经三级化粪池预处理，水质较清，水中各因子均有明显降低，特别是SS和CODcr，可达到标准后回用于厂区周边绿化。因此，项目生活污水处理设施可行。 ②生活污水回用绿化可行性分析 根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）中绿化灌溉最高日用水定额为1.0 L/（m2·d）~3.0 L/（m2·d），本评价环评绿化用水取2.0 L/（m2·d）。根据气象资料统计，揭阳市区每年降雨天数不超过116天，则非降雨天气时约有249天，则本项目绿化灌溉用水量为2 L/（m2·d），498 L/（ m2·a），项目生活污水排放量约为40 t/a（0.513 t/d），可灌溉绿化约为80 m2，少于绿化灌溉所需水量，故生活污水回用于绿化灌溉具有可行性。 由于连续下雨的原因，导致处理后的生活污水暂时无法回用于厂区周边绿化，本评价要求建设单位设置满足储存3天以上水量储水池储存回用水，项目建成后生活污水每天产生量为0.13 m3/d，需储存回用水量为0.39 m3，因此，项目应设置容量不小于0.39 m3的储水池或储罐（桶）。 2.3 废水排放情况 ①废水类别、污染物及治理设施信息表 项目生活污水近期经三级化粪池预处理达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）表1基本控制项目及限值后回用于厂区周边绿化；远期待本区域市政污水管网和污水处理厂等基础设施建设完善后，生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与中德金属生态城综合污水处理厂进水水质较严值后排入市政管网，进入中德金属生态城综合污水处理厂集中处理。 本项目近期属于不外排，远期属于间接排放水污染影响型建设项目，项目废水类别、污染物及治理设施信息见表4.2-2，废水间接排放口基本情况见表4.2-3。 表4.2-2 项目废水类别、污染物及治理设施信息表 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 生活污水 pH 近期回用厂区绿化，远期排入中德金属生态城综合污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 TW 001 三级 化粪 池 三级化粪池 DW 001 是 一般排放口 CODcr BOD5 NH3-N SS ②废水间接排放口基本情况 表4.2-3 远期废水间接排放口基本情况表 排放口编号 排放口名称 废水排放量(万t/a) 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 名称 污染物种类 排放限值mg/L DW001 生活污水排放口 0.004 排入中德金属生态城综合污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 / 中德金属生态城综合污水处理厂 pH 6.5-9 CODcr 30 BOD5 6 NH3-N 10 SS 1.5 2.4废水监测计划 建设单位废水污染源应依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的要求，结合项目实际情况，为本项目指定废水污染源监测计划，详见下表： 表4.2-4 项目废水监测计划表 监测点位 污染物名称 监测频次 执行标准 生活污水回用口 pH、COD、BOD5、SS、氨氮 1次/年 《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1基本控制项目及限值 3. 噪声 3.1 噪声源强及降噪措施 项目营运期的噪声源主要为生产设备产生的噪声，其噪声声级从70-85 dB（A）不等。因此必须在厂房布局、隔声、减振、降噪、设备维护等方面考虑噪声防治措施。项目设备产生的噪声源强详见下表： 表4.3-1 项目设备噪声源强一览表 序号 噪声源 噪声强度 dB（A） 持续时间（h/d） 降噪措施 排放强度 dB（A） 1 钢壳结构中频电式熔炼炉 70-75 8 选用低噪声设备，对主要噪声源合理布局，各噪声源采用减振、隔声、消声等治理措施，再经距离衰减。加强厂房周边地区绿化 ≤65（昼间） ≤55（夜间） 2 浇注流水线 80-85 3 炒渣机 70-75 4 引风机 75-80 5 叉车 75-80 6 打压气泵 75-80 3.2 噪声影响及达标分析 项目噪声主要来自生产设备运行时产生的噪声，噪声强度约为70~85 dB。本项目的设备均放置在厂房内，其运行噪声经实体墙阻隔后能有效衰减。项目夜间不从事任何生产活动，不会发生因噪声扰民的纠纷。本着将周围环境影响减少到最低的原则，项目应进一步采取降噪措施，建议再采取以下降噪措施： ①合理布局，重视总平面布置 建设单位应将高噪声的设备安装于厂房中间。 ②防治措施 A. 购置环保低噪声设备，加强设备日常维护与保养，保证机器的正常运转，并适当对高噪声设备采用消声、减振措施，及时淘汰落后设备。 B. 重视厂房的建设及使用状况，尽量采用密闭形式，少开门窗，防止噪声对外传播；厂房内墙使用铺覆吸声材料，车间可采用双层隔声墙体，以进一步削减噪声强度。 C. 生产时门窗紧闭，通过强制机械排风来加强车间通风换气，以减少噪声外传。 ③加强管理 建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，器件、工具等应轻拿轻放，防止人为噪声。 根据《安全技术工作手册》（刘继邦主编），若按以上措施进行噪声治理，降噪量可减少约10～15 dB，且本项目墙体为多为钢铁结构，因此，降噪量可减少约5～10 dB；合计降噪量约为20 dB。采取上述综合措施后，项目厂界噪声均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。 3.3 声环境监测计划 项目北侧为道路，道路对面为其他厂房；南侧、西侧、东侧均为其他厂房。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）的规定和标准要求进行监测布点，监测点位及监测频次见下表： 表4.3-2 项目噪声自行监测计划表 监测点位 监测项目 监测频次 执行标准 厂界北侧 噪声 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 4. 固体废物 4.1 固废产生情况 （1）生活垃圾 根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材——社会区域类》，不住宿人员每人每天产生0.5 kg生活垃圾计，住宿人员每人每天产生1.0 kg生活垃圾计，本项目工作人员5人，均不在厂内住宿，年工作时间300天计，则项目运营后产生的生活垃圾量为0.75吨/年，由环卫部门统一及时负责清运处理，定期清理，统一处置。 （2）炉渣 项目在炒渣的过程中会产生炉渣，根据物料衡算法（物料投入量总和与产出量总和相等）的原理，计算各生产线的炉渣年产量，如下表4.4-1。 表4.4-1 项目工程各生产线炉渣年产量表 工程名称 炉渣主要成分 年产生量(t/a) 性质分类 处置方式 铝合金锭生产线 氧化铝 2.31038 危险废物 暂存在危废间后定期交由有危废资质的单位进行处置 铜合金锭生产线 氧化铜、氧化锌 1.84211 一般固体废物 交由回收单位回收利用 锡合金锭生产线 氧化锡 1.5029 一般固体废物 根据《国家危险废物名录（2021年版）》，铝合金锭生产线产生的炉渣属于危险废物，编号为“HW48-常用有色金属冶炼”中“321-024-48类”危险废物，暂存在危废间后定期交由有危废资质的单位进行处置。铜合金锭生产线和锡合金锭生产线产生的炉渣均属于一般固体废物，交由回收单位回收利用。 （3）废气处理设施收集的烟尘 根据前文表4.1-1废气污染物产排情况表的结果，对废气处理设施收集的烟尘进行核算，收集的烟尘来自于熔炼炉废气和炒渣废气，收集的烟尘量如下表4.4-2。 表4.4-2 项目工程各生产线废气处理设施收集烟尘量核算表 工程名称 污染物 有组织产生量(t/a) 有组织排放量(t/a) 烟粉尘收集量(t/a) 铝合金锭生产线 熔炼炉烟尘、炒渣粉尘、氟化物 0.73096 0.03822 0.693 铜合金锭生产线 0.70056 0.0367 0.664 锡合金锭生产线 0.03484 0.002645 0.032 根据《国家危险废物名录（2021年版）》，项目工程铝合金锭生产线废气处理设施收集的烟尘量为0.693 t/a，属于危险废物，编号为“HW48-常用有色金属冶炼”中“321-034-48类”危险废物，暂存在危废间后定期交由有危废资质的单位进行处置；铜合金锭生产线废气处理设施收集的烟尘量为0.664 t/a，属于危险废物，编号为“HW48-常用有色金属冶炼”中“321-002-48类”危险废物，暂存在危废间后定期交由有危废资质的单位进行处置；锡合金锭生产线废气处理设施收集的烟尘量为0.032 t/a，属于一般固体废物，交由回收单位回收利用。 4.2 危险废物产生情况 根据上文分析，项目产生的危险废物主要为铝合金锭生产线在炒渣过程中产生的炉渣和废气处理设施收集的烟尘、铜合金锭生产线废气处理设施收集的烟尘。项目危险废物汇总情况见下表。 表4.4-3 项目危险废物汇总表 危险废物名称 危险废物 代码 产生量(t/a) 产废周期 贮存方式 危险特性 污染防治措施 铝合金锭生产线炒渣产生的炉渣 321-024-48 2.31038 每月 袋装 R 暂存在危废间后定期交由有危废资质的单位进行处置 铝合金锭生产线废气处理措施收集的烟尘 321-034-48 0.693 每月 袋装 T 铜合金锭生产线废气处理措施收集的烟尘 321-002-48 0.664 每月 袋装 T 4.3 环境管理要求 （1）危险废物 ①按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的有关要求，建设危险废物临时贮存点，妥善处理危险废物。 ②贮存场所应设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志；贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施；贮存点采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施；危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆；危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置；应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨；危险废物应交有危废资质的公司处理。 （2）一般工业固废： ①要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求设置暂存场所。 ②不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染；贮存过程应满足相应防泄露、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；一般固体废物按照不同的类别和性质，分区堆放；通过规范设置固体废物暂存场，同时建立完善厂内固体废物防范措施和管理制度，可使固体废物在收集、存放过程中对环境的影响至最低限度。 （3）生活垃圾： 生活垃圾在厂内集中收集，交由环卫部门统一清运处理。 本项目固废经采取以上处置措施后，实现无害化，对周围环境影响较小。 5. 地下水、土壤 本项目全厂区地面均进行硬化，地面不存在断层、土壤裸露等情况，所有设备均在厂房内进行，无露天堆放场。生活污水近期经三级化粪池与处理后回用厂区周边绿化，远期待本区域市政污水管网和污水处理厂等基础设施建设完善后，生活污水经三级化粪池预处理后进入中德金属生态城综合污水处理厂集中处理，不会漫流进入周围土壤环境。 本项目产生的废气污染物主要为颗粒物和氟化物，不排放易在土壤中累积的重金属等污染物。因此不存在大气沉降对项目所在区域的土壤环境造成影响。 6. 生态环境 本项目利用现成厂房，不涉及新增用地，项目周边无生态环境保护目标，不会对周边生态环境造成明显影响。 7. 环境风险 7.1 环境风险潜势判定 本项目在生产过程使用原辅料主要为锌锭、铜锭、铝锭、锡锭等单质金属原料，其产品、中间产品均不属于《建设项目环境风险评价技术导则（HJ 169-2018）》附录B所界定的危险物质，即本项目原辅材料中不涉及的风险物质。 本项目产生的危险废物主要为炉渣和烟尘，根据上文分析可知产生危险废物的总量为3.6656 t/a，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HT 169-2018）附录C，Q按下式进行计算： Q=q1/Q1+q2/Q2+…qn/Qn 式中：q1、q2.…qn——每种危险物质的最大存在量，t。 Q1、Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<l时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中内容，本项目危险废物临界量参考导则表B.2中的其他风险物质临界量推荐值中的危害水环境物质（急性毒性类别1）100 t。则本项目危险物质数量与临界量比值为 Q=q1/Q1=3.66738/100=0.037 危险物质数量与临界量比值Q=0.037＜1，因此不需开展风险专项评价。 7.2 环境风险识别 项目可能存在的环境风险为不注意用电安全引起的短路，进而引发火灾；废气处理设施故障，造成废气不经处理排放；危险废物泄露至环境，具体识别如下： 表4.7-1 项目环境风险识别 事故类型 发生原因 危险目标 环境污染及后果 火灾、爆炸 操作不当或设备事故可能使化学反应失控 原料产品仓库 燃烧产生的烟气逸散到大气对环境造成影响 事故排放 设备故障或管道损坏，会导致废气未经有效收集处理直接排放，影响周边大气环境 废气处理设施 可能污染大气环境 泄露 危险废物泄漏至环境 危废间 可能污染水、大气、土壤环境 7.3 风险防范措施及对策 为预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发环境事件引起的危害，规范突发环境事件应急管理工作，保障公众生命、环境和财产的安全。针对上述风险源，建设单位应采取一下防范措施： ①定期对废气收集排放系统进行检修维护，以降低因设备故障造成的事故排放。 ②加强员工的岗前培训，强化安全意识，制定操作规程。 ③各类原料和产品应分区存放，不得混存，并应有一定的安全距离且保证道路通畅。 ④在运输和贮存过程中，要采取严格的措施防止火灾的发生。建议易发生火灾的物品存放在阴凉、通风良好的地方，远离火源。如发生火灾，用干粉灭火剂及二氧化碳灭火。 ⑤加强对危废间的管理，危废间应设置为混凝土硬质地面，并应设围堰，危废间应为密闭空间，可挡风遮雨防晒。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物、氟化物 | 经“脉冲布袋除尘器+喷淋塔”处理后通过15 m高排放筒高空排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中表2、表表4的排放浓度限值 |
|  | DA002 | 颗粒物、氟化物 |  |  |
|  | DA003 | 颗粒物、氟化物 |  |  |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 加强通风 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中表3的排放浓度限值 |
|  |  | 氟化物 |  | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中表2第二时段中无组织排放监控浓度限值。 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS | 近期经三级化粪池预处理达标后回用于厂区周边绿化；远期待本区域市政污水管网和污水处理厂等基础设施建设完善后，经三级化粪池预处理后进入中德金属生态城综合污水处理厂集中处理 | 近期执行《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）表1基本控制项目及限值；远期执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与中德金属生态城综合污水处理厂进水水质较严值 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，对主要噪声源合理布局，各噪声源采用减震、隔声、消声等治理措施，再经距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目固体废弃分类收集： （1）生活垃圾交由环卫部门处理； （2）铜合金锭、锡合金锭生产线炒渣过程中产生的炉渣属于一般废物，在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求，之后交由回收单位回收利用； （3）铝合金锭生产线炒渣过程中产生的炉渣、各生产线废气处理设施收集的烟尘属于危险废物，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求，之后定期交由有危废资质的单位进行处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目地面应实现硬底化处理，同时应完善防渗措施，在严格履行环保要求并加强监管的前提下，项目不会对周边土壤造成显著影响。 |
| 生态保护措施 | 不涉及 |
| 环境风险 防范措施 | ①定期对废气收集排放系统进行检修维护，以降低因设备故障造成的事故排放。 ②加强员工的岗前培训，强化安全意识，制定操作规程。 ③各类原料和产品应分区存放，不得混存，并应有一定的安全距离且保证道路通畅。 ④在运输和贮存过程中，要采取严格的措施防止火灾的发生。建议易发生火灾的物品存放在阴凉、通风良好的地方，远离火源。如发生火灾，用干粉灭火剂及二氧化碳灭火。 ⑤加强对危废间的管理，危废间应设置为混凝土硬质地面，并应设围堰，危废间应为密闭空间，可挡风遮雨防晒。 |
| 其他环境 管理要求 | 1.专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各施工工序的环境保护管理，确保环保设施的正常运行。 2.项目要严格按照工程设计文件和环境影响报告表中的要求进行污染控制设施的做法，做到环保设施“三同时”，即环保设施与生产设施要同时设计、同时施工、同时投产使用，自主进行项目竣工环境保护设施验收工作。 3.按有关监测项目和频次做好常规监测，按有关环境管理要求做好台账。 |

# 六、结论

本项目建设符合相关产业政策的要求，选址符合相关规划要求，选址合理，采取的各项污染防治措施可行，能够实现达标排放和总量控制要求，对环境影响较小。只要认真落实报告表提出的各项污染防治措施，从环境保护角度来看，该项目建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.14848 t/a | / | 0.14848 t/a | +0.14848 t/a |
|  | 氟化物 | / | / | / | 0.006325 t/a | / | 0.006325 t/a | +0.006325 t/a |
| 废水 | 生活污水 | CODcr | / | / | / | 0.0044 t/a | / | 0.0044 t/a | +0.0044 t/a |
|  |  | BOD5 | / | / | / | 0.0006 t/a | / | 0.0006 t/a | +0.0006 t/a |
|  |  | SS | / | / | / | 0.0004 t/a | / | 0.0004 t/a | +0.0004 t/a |
|  |  | NH3-N | / | / | / | 0.0006 t/a | / | 0.0006 t/a | +0.0006 t/a |
| 一般工业 固体废物 | 炉渣（铜合金锭、锡合金锭生产线） | / | / | / | 3.34501 t/a | / | 3.34501 t/a | +3.34501 t/a |
|  | 废气处理设施收集的烟尘（锡合金锭生产线） | / | / | / | 0.032 t/a | / | 0.032 t/a | +0.032 t/a |
| 危险废物 | 炉渣（铝合金锭生产线） | / | / | / | 2.31038 t/a | / | 2.31038 t/a | +2.31038 t/a |
|  | 废气处理设施收集的烟尘（铝合金锭生产线、铜合金锭生产线） | / | / | / | 1.357 t/a | / | 1.357 t/a | +1.357 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

供水管网

新鲜水

生活用水

喷淋水

冷却水

三级化粪池处理

近期回用厂区绿化，远期待市政污水管网铺设完成后，经市政污水管网排入中德金属生态城综合污水处理厂

0.17

7.298

4.32

循环使用

2.808

循环使用

损耗2.808

损耗4.32

0.13

0.13

损耗0.04

熔化

捞渣

铸锭

冷却脱模

炒渣

铝合金锭

合金液

炒渣废气、炉渣

合金渣

除渣剂

熔炼炉废气

铝锭、金属硅锭、铁锭、铜锭、镁锭

熔化

捞渣

铸锭

冷却脱模

炒渣

铜合金锭

合金液

炒渣废气、炉渣

合金渣

除渣剂

熔炼炉废气

铜锭、锌锭、镁锭、铁锭

熔化

捞渣

铸锭

冷却脱模

炒渣

锡合金锭

合金液

炒渣废气、炉渣

合金渣

除渣剂

熔炼炉废气

锡锭、锌锭、铁锭